Несекретно

Инв.№

Экз.№

П Р О Е К Т   П Л А Н И Р О В К И   ТЕРРИТОРИИ

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

земельного участка в районе улицы Скальная

Октябрьского административного округа города Мурманска

(КОРРЕКТУРА)

Положение о размещении объектов

капитального строительства и

характеристиках  планируемого  развития территории

Генеральный директор  						Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института				            Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института					Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1						Енина О.С.

Главный архитектор проекта

почетный архитектор РФ                        			            Липатова З. Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

введение	2

1. Границы  проекта планировки и проекта межевания  земельного участка в районе улицы Героев Рыбачьего Первомайского административного округа города Мурманска	3

2. Размещение объектов капитального строительства  местного значения	3

3. Характеристика планируемого развития территории	5

введение

Проект планировки территории земельного участка в районе улицы улицы Скальная Октябрьского административного округа города Мурманска (корректура) выполнен в рамках Государственного контракта № 21 от 24 августа 2012года между Министерством строительства и территориального развития Мурманской области и ОАО «РосНИПИ Урбанистики» в соответствии с техническим Заданием на проектирование.

Состав проекта определен Заданием на проектирование, Градостроительным кодексом Российской Федерации (новая редакция).

В работе над проектом принимали участие специалисты АПМ-1:

- Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

- Главный архитектор проекта – Липатова З. Н.

- Главный инженер проекта – Путина М.В.

Отдельные разделы проекта разработаны:

| Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование территории | ГАП Липатова З. Н. |
| --- | --- |
| Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура | ведущий инженер Немчинов А. В. |
| Природные условия | ГИП Путина М.В. |
| Транспортная инфраструктура | главный специалист Цыркунова А.В. |
| Водоснабжение, водоотведение | ведущий инженер Гундарев А. В. |
| Электро-, тепло-, газоснабжение | ведущий инженер Шмелев И.М. |
| Связь |  |
| Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории | ГИП Путина М.В. |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ведущий инженер Шмелев И.М. |
| Оформление графических материалов в цифровом виде | ведущий инженер Кан Т.М. |
| Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование территории | ГАП Липатова З. Н. |

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории земельного участка в районе улицы Скальная                     Октябрьского административного округа города Мурманска

1. Границы  проекта планировки и проекта межевания  земельного участка в районе улицы Скальная октябрьского административного округа города Мурманска

Земельный участок, выделенный для разработки проекта планировки и проекта межевания, площадью 26.4 га, располагается в  районе улицы Скальная Октябрьского административного округа города Мурманска. Участок определён для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям (Постановление Правительства Мурманской области № 58-ПП от 28.02.2012года).

Участок ограничен:

- c севера – отводом под размещение учебного центра с учебным полигоном ОАО «Газпром и СЗЗ (50м),

- с запада - проектируемыми  красным линиям продолжения ул. Мира

с востока –  техническим коридором от высоковольтной  линии электропередач,

- с южной, юго – восточной, юго - западной –  границам  существующих кадастровых кварталов, где построен малоэтажный многоквартирный дом и ведётся строительство домов  коттеджного типа

2. Размещение объектов капитального строительства местного значения

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства, Мероприятия по строительству | Ед. изм. | Описание, объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд |  |
| 1.1 | индивидуальные жилые дома | местное | освоение территории под застройку индивидуальными жилыми домами ориентировочный объем нового жилищного строительства – 16,02 тыс.м2., 89 домов |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| 2.1 | объект дошкольного образования | местное | детский сад на 75 мест |
| 2.2 | объект торговли | местное | торговый объект площадью около 50 кв.м |
| 2.3 | объект бытового обслуживания | местное | объект бытового обслуживания (не менее 1 рабочего места) |
| 3 | Улично-дорожная сеть |  |  |
| 3.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 2.8 |
| 3.2 | Площадь уличной сети в красных линиях | га | 7.4 |
| 3.3 | Обеспечение населения индивидуальным легковыми автомобилями (на тысячу жителей) | автомобилей | 400 |
| 4 | Система электроснабжения |  |  |
| 4.1 | Электропотребление | млн.кВт.ч/год | 1,47 |
| 4.2 | Напряжение высоковольтной распределительной сети | кВ | 6 |
| 4.3 | Количество опорных центров питания высоковольтной распределительной сети 6 кВ на территории | шт. | 0 |
| 4.4 | Количество ТП 6/0,4 кВ | шт. | 3 |
| 4.5 | Установленная мощность трансформаторов ТП 6/0,4 кВ | кВА | 2 840 |
| 5 | Система газоснабжения |  |
| 5.1 | Выбранная система распределения газа | - | СУГ, индивидуальная |
| 5.2 | Количество ёмкостей СУГ | шт. | 88 |
| 5.3 | Единичная ёмкость резервуаров СУГ | куб.м. | 10, 50 |
| 5.4 | Расход газа | тн /год | 695,689 |
| 6 | Система теплоснабжения |  |
| 6.1 | Вид система теплоснабжения | - | индивидуальная, автономная |
| 6.2 | Основное топливо | - | СУГ, электроэнергия |
| 6.3 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | тыс.Гкал/год | 16,07 |
| 7 | Система связи |  |  |
| 7.1 | Количество АТС на территории | шт. | 0 |
| 7.2 | Количество почтовых отделений | шт. | 0 |
| 7.3 | Обеспеченность телефонной связью общего пользования | % | 100 |
| 7.4 | Количество номеров | №№ | 97 |
| 8 | Водоснабжение |  |
| 8.1 | Суммарное водопотребление (всего) | м3/сут. | 150,16 |
| 8.2 | Удельное водопотребление | л/сут | 227 |
| 8.3 | Протяженность водоводов | км | 2,8 |
| 8.4 | Насосная станция подкачки | шт./ м3 в сутки | 1/220 |
| 9 | Водоотведение |  |  |
| 9.1 | Общее поступление сточных вод (всего) | м3/сут. | 126,16 |
| 9.2 | Протяженность коллекторов | км | 2,8 |
| 9.3 | КНС | шт. | 2 |
| 10 | Инженерная подготовка территории |  |  |
| 10.1 | Дождевая канализация | км | 3.7 |
| 10.2 | насосная станция | шт | 1 |
| 10.3 | Вертикальная планировка | га /тыс.м3 | 13.12 / 137 |
| 11 | Санитарная очистка территории |  |  |
| 11.1 | Объем бытовых отходов | м3/год | 624 |

3. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | - | 480 |
| 1.2 | Плотность населения | чел/га | - | 18 |
| 2 | Жилищный фонд |  |
| 2.1 | Общая площадь жилищного фонда - всего | тыс.м2 общей площади | - | 16,02 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м2 общей площади | - | 16,02 |
| 2.3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | - | 33 |
| 3 | Основные объекты социальной инфраструктуры |  |
| 3.1 | Объекты дошкольного образования | место | - | 75 |
| 3.2 | Объекты торговли | м2 | - | 50 |
| 3.3 | Объекты бытового обслуживания | рабочее место | - | 1 |
| 4 | Баланс территории |  |
| 4.1 | Площадь проектируемого участка | га | 23,64 | 23,64 |
| 4.2 | Территория земельных участков для индивидуального жилищного строительства – всего | га | - | 11,56 |
| 4.3 | Территория объектов общественно-деловой зоны | га | - | 0,3 |
| 4.4 | Территория объекта дошкольного образования | га | - | 0,61 |
| 4.4 | Территория зелёных насаждений специального назначения | га | 1,55 | 1,55 |
| 4.5 | Территория общего пользования – всего, в том числе: | га | - | 9,62 |
|  | территории улиц, проездов, тротуаров с асфальтовым покрытием, пешеходных зон | га | - | 8,09 |
|  | территории природного ландшафта | га | 22,09 | 1,04 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,49 |