- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ

- ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ВТОРОГО ЭТАПА

- ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

- НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

о с н о в н а я   ч а с т ь

Несекретно

Инв.№ 5918 НС

Экз.№______

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ

- ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ВТОРОГО ЭТАПА

- ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

- НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

о с н о в н а я   ч а с т ь

| ВрИО. генерального директора |  | Богатырев Д. С. |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор института |  | Гришечкина И.Е. |
| Руководитель АПМ-1 |  | Енина О.С. |
| Главный инженер проекта |  | Путина М. В. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ПОЛОЖЕНИЕ о размещении первой очереди второго этапа портовой экономической зоны на территории Мурманской области	5

2. Экономические параметры развития проектируемой  территории	6

2.1. современное использование территории	6

2.2. Потенциальные участники портовой особой экономической зоны	6

3. АРХИТЕКУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	11

4 . транспортная инфраструкрура	13

4.1 Улично-дорожная сеть	13

4.2 Пункт пропуска в морском порту Мурманск	13

5. инженерная инфраструктура	14

5.1. Водоснабжение	14

5.2. Водоотведение	15

5.3. энергоснабжение	15

5.4. Системы связи	17

5.5. Газоснабжение	18

5.6. Теплоснабжение	18

6. инженерная подготовка  и вертикальная планировка территории	19

7.  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ. Природоохранные мероприятия	21

8. Мероприятия по предотвращению пожаров	25

9. основные ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	26

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территорий первой очереди второго этапа портовой особой экономической зоны территории Мурманской области выполняется в рамках Договора №1 (июль 2014г) с ОАО «Управляющая компания «Особые экономические зоны» и ОАО «РосНИПИ Урбанистики» в соответствии с Заданием на разработку.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию.

Исходные данные предоставлены по состоянию на 2014 год.

Состав проекта определен Заданием на проектирование, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Разработанные графические материалы выполнены в  программе ArcGis 9.2 на актуализированной топографической основе масштаба 1: 1000.

В работе над проектом принимали участие специалисты АПМ-1:

- Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

- Главный архитектор проекта – Олейников В. И.

- Главный инженер проекта – Путина М.В.

Отдельные разделы проекта разработаны:

| Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование территории | ГАП Олейников В. И. |
| --- | --- |
| Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура | ведущий инженер Бойко Т.В. |
| Природные условия | ГИП Путина М.В. |
| Транспортная инфраструктура | главный специалист Цыркунова А.В. |
| Водоснабжение, водоотведение | инженер I категории Корсаков К.С. |
| Электро-, тепло-, газоснабжение, связь | ведущий инженер Шмелев И.М. |
| Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории | ГИП Путина М.В. |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ведущий инженер Шмелев И.М. |
| Оформление графических материалов в цифровом виде | ведущий инженер Бойчук П. В. |

1. ПОЛОЖЕНИЕ о размещении первой очереди второго этапа портовой экономической зоны на территории Мурманской области

Проектируемый участок, разрабатываемый в рамках проекта планировки территории первой очереди второго этапа создания портовой особой экономической зоны (далее - ПОЭЗ) на территории Мурманской области расположен в границах муниципального образования город Мурманск (Первомайский административный район, ул. Три ручья) на западном побережье Кольского залива в границах кадастрового квартала 51:20:0001603.

Рассматриваемая территория включена в границы Портовой особой экономической зоны согласно Дополнительному соглашению к соглашению о создании на территории Мурманской области ПОЭЗ от 16.11.2010г. №22230-ОС/Д25.

Территория проектирования составляет 34,46 га (около 3% от всей площади ПОЭЗ).

Участок находится в непосредственной близости от глубоководного причала и федеральной автомагистрали "Кола" (Р-21, бывшее название М18).

Участок ограничен:

- с востока – акваторией Кольского залива Баренцева моря,

- с севера и запада – дорогой промышленных и коммунально-складских районов (ул. Три ручья),

- с юга – земельным участком с кадастровым номером 51:20:0001603:36.

Создание и развитие морских портов России и в частности Мурманского морского порта соответствуют Стратегии развития морской портовой инфраструктуры до 2030 года.

Основные задачи реализации Стратегии:

- Увеличение портовых мощностей и обеспечение эффективного развития портовой инфраструктуры.

- Обеспечение безопасного функционирования морской портовой инфраструктуры и морского транспорта.

- Создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных морских портов.

- Совершенствование государственного управления в сфере морского портового хозяйства.

Основной целью формирования портовой особой экономической зоны в Мурманске являются создание за счет увеличения портовых мощностей условий для значительного роста экспортно-транзитного потенциала России, дальнейшего освоения с использованием Северного морского пути северных территорий России, повышения деловой и инвестиционной активности в Мурманском регионе.

Предполагаемое использование проектируемого участка – деятельность, связанная с региональным рыбопромышленным комплексом (кластером).

2. Экономические параметры развития проектируемой  территории

2.1. современное использование территории

Площадь участка  в границах проекта планировки составляет 34,46 га, из них территория существующих предприятий в соответствии с данными ТУ Росреестра -  19,58 га,  используются следующими предприятиями и организациями:

Таблица 2.1

| номер на карте | Наименование землепользователей (объекта) | Площадь, га | СЗЗ, класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Аваком» | 3,4 | III |
| 2 | Объект промышленно-складского назначения | 0,9 | V |
| 3 | ООО «Гольфстрим» | 1,5 | III |
| 4 | ООО «Мурман Карго» | 0,2 | V |
| 5 | ООО «Гольфстрим-Инвест» | 0,9 | III |
| 6 | ООО «Айс-Норд» | 0,8 | III |
| 7 | ООО «Поларпор Экспорт» | 0,5 | III |
| 8 | Объект складского назначения | 0,3 | V |
| 9 | Объект складского назначения | 0,1 | V |
| 10 | Объект складского назначения | 0,3 | V |
| 11 | Плавмастерские «Резец». Слесарно-механический цех | 0,7 | IV |
| 12 | Территория промышленного назначения | 3,08 |  |
| 13 | Территория промышленного назначения | 0,5 |  |
| 14 | ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск» | 2,1 | III |
| 15 | ООО «Янтарь» | 2,1 | III |
| 16 | Объект складского назначения | 0,5 | IV |
| 17 | Объект складского назначения ООО «Паллада» | 0,5 | V |
| 18 | Объекты района газации судов | 0,9 |  |
| 19 | Территория производственно-коммунального назначения | 0,1 |  |
|  | Всего | 19,58 |  |

Численность занятых на всех предприятиях составляет около 400 человек.

В дальнейшем с намечаемой реконструкцией и расширением существующих предприятий, размещением новых объектов общее количество работающих возрастет до 1000 человек.

2.2. Потенциальные участники портовой особой экономической зоны

Характеристики планируемого развития территории

Предполагаемое использование проектируемого участка – деятельность, связанная с региональным рыбопромышленным комплексом, дополненная предприятиями транспорта и прочими организациями.

На участке имеются свободные от застройки территории – около 4,5 га под возможное размещение новых объектов.

Деятельность участников зоны будет ориентирована на развитие рыбоперерабатывающего кластера на основе существующих и новых предприятий.

Предприятия осуществляют выпуск различных видов готовой рыбной продукции: филе из трески и клипфиск; консервы и пресервы; мороженую, соленую, копченую, вяленую и сушеную рыбу, рыбную муку, рыбный жир и различную фармацевтическую продукцию. В последние годы развивается углубленная переработка тресковых видов рыб с выпуском филе и клипфиска. Общее количество товарной рыбопродукии варьируется от 40 до 50 тыс.т, при этом производственные мощности позволяют перерабатывать в 1,5 – 2 раза больше сырья.

Региональная политика направлена на создание эффективной конкурентоспособной отрасли, предусмотрена комплексная модернизация рыбопромышленного комплекса и развитие сектора аквакультуры.

В таблице 2.2 приведен список потенциальных резидентов, подписавших соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов (по данным ОАО «Управляющая компания «Особые экономические зоны»), осуществляющих деятельность на проектируемом участке, в том числе: предприятий в составе рыбопромышленного комплекса Мурманской области (ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск», ООО РПК «Гольфстрим»),  занимающихся оптовой торговлей рыбной продукции (ООО «Айс-Норд»), строительством (ООО «Аваком»), оказанием услуг по ремонту, техническому обслуживанию, разделке на металлолом судов (ЗАО «Три ручья») и др.

Таблица 2.2

Список потенциальных резидентов, подписавших соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование потенциальных резидентов | Инвестиционные проекты | Инфраструктура | Численность занятых, человек | Проиводственные мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | перспектива | 2014 год | перспектива |
|  |  |  | существующая | новое строительство (реконструкция) |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск» | Создание завода по переработке отечественной рыбы и морепродуктов | здание АБК, здание рыбопере-рабатывающей фабрики, холодильник | расширение существующего производства, строительство дополнительных производственных помещений | 100 | 200 | 7200 тонн рыбопродукции (прыбное филе по сырью) | 12 000 тонн рыбопродукции (прыбное филе по сырью) |
| 2 | ООО РПК «Гольфстрим» | Реконструкция портового терминала | здание холодильного комплекса, сухой склад, причал типа пирс 140 п. м | здание АБК контейнерного типа, холодильный комплексный склад, площадка складирования морских контейнеров | 34 | 80 | 26 тыс. тон мороженной рыбопродукции | 85 тыс. тон мороженной рыбопродукции. 50 тыс. товарно -штучных генеральных грузов. |
| 3 | ООО «Паллада» | База технического обслуживания флота | ангар-склад, плавучий причал 3 секции | расширение сущ. пр. помещений, установка станков и оборудования для судоремонтных операций | 2 |  |  |  |
| 4 | ООО «Айс-Норд» | Реконструкция рыбоперерабатывающей фабрики по выпуску готовой продукции с высокой добавленной стоимостью (соленой и солено-сушеной трески) | здание АБК и рыбоперерабатывающей фабрики | расширение (пристройки) производственных помещений | 60 | 80 | 3600 тонн рыбопродукции (клипфикс по сырью) | 6000 тонн рыбопродукции (клипфикс по сырью) |
| 5 | ООО «Аваком» | Создание рыбокормового завода | ангар-склад (2400м2), здание АБК, боксы а/м, 2 складских ангара (по 600м2) | строительство производственного здания 2000м2 на сущ. площадке | 2 | 150 |  | 50 тыс.тонн рыбных кормов |
| 6 | ЗАО «Три Ручья» | Реконструкция существующего объекта - малого предприятия по переработке рыбы под фабрику-терминал по переработке рыбы, поставляемой наливными судами в живом и охлажденном виде с целью расширения объемов и качества услуг по обработке судов рыбопромыслового флота | здание рыбоперера-батывающей фабрики, здание АБК, холодильник, плавучий причал | расширение (модернизация) существующей фабрики, строительство бункеров для приемки рыбы наливом | 60 | 120 | 6000 тоон (рыбное фил, стейки рыбные по сырью) | 10 000 тонн (рыбное фил, стейки рыбные по сырью) |
|  | ИТОГО |  |  |  | 258 | 632 |  |  |
|  |  |  |  | Перспективные ежегодные производственные мощности предприятий: 120 тыс. тонн мороженной рыбопродукции 20 тыс. тонн охлажденной рыбопродукции 50 тыс. тонн рыбных кормов 400 судозаходов / год на причалы ПОЭЗ |

Размещение объектов капитального строительства на проектируемом участке ПОЭЗ

На территории ПОЭЗ планируется размещение следующих объектов капитального строительства:

- 3-х таможенных пунктов на въездах на территорию в южной, центральной и северной частях;

- медицинского пункта (реконструкция существующего);

- объектов инженерной инфраструктуры: размещение трансформаторных подстанций, линий электропередач (воздушных / кабельных), объектов водоснабжения, водоотведения, объектов благоустройства территории (дождевая канализация, очистные сооружения дождевой канализации).

Таблица 2.3

Ориентировочные характеристики объектов капитального строительства, размещаемых на территории портовой особой экономической зоны

| №№ пп | Объекты капитального строительства | Площадь, га | Прочие характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | таможенный пункт (3шт) | 0,3 | - |
| 2 | пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Мурманск (на территории терминала ООО «РПК Гольфстрим») | 0,1 |  |
| 3 | медицинский пункт (реконструкция существующего) | 0,07 | 20 посещ./смена |
| 4 | трансформаторная подстанция 35/6 кВ (проектная) | 0,1 | - |
| 5 | резервуары чистой воды (3 шт.) | 0,45 |  |
| 6 | насосная станция (3 шт.) | 0,06 |  |
| 7 | улично-дорожная сеть (в границах красных линий), суммарно | 4,7 | 3,01 км |
| 8 | очистные сооружения канализации (модульные) | 0,3 |  |
| 9 | очистные сооружения дождевой канализации (4 шт) | 0,06 |  |
| 10 | АТС |  | встроенная |
| 11 | Объекты промышленного и складского назначения | 24,0 | экспликация приведена на Схемах |

3. АРХИТЕКУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Архитектурно-планировочная структура проектируемой территории рассматривается как единый комплекс на основе рационального освоения производственных территорий в увязке с объектами общественно-делового назначения и элементами транспортной и инженерной инфраструктур.

Территория в границах ПОЭЗ представляет производственную зону и занята существующими предприятиями рыбной отрасли III-V класса опасности, представляющих определенный кластер, который совмещается по следующим критериям:

- характер их деятельности,

- их доступность в пределах производственной площадки с учетом деятельности, характерной для кластера,

- возможность развития взаимодействия между промышленными кластерами и программой реализации инфраструктуры,

- совместимость деятельности,

- санитарный класс опасности предприятий.

Предприятия данного кластера представляют собой вытянутую с севера на юг структуру, находящуюся между дорогой промышленных и коммунально-складских районов (ул. Три ручья) и Кольским заливом с частично свободными площадями, которые  будут использоваться для дальнейшего перспективного освоения территории Портовой особой экономической зоны, с возможностью организации размещения предприятий III-V  класса опасности.

Зона размещения объектов общественно-делового назначения.

Для обеспечения ПОЭЗ объектами общественно-делового предусматривается единый медпункт, расположенный в центральной части ПОЭЗ.

Территория зеленых насаждений

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены небольшим сквером, находящимся в южной части особой экономической зоны.

Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры включает размещение трансформаторных подстанций, линий электропередач (воздушных / кабельных), объектов водоснабжения, водоотведения, объектов благоустройства территории (дождевая канализация, очистные сооружения дождевой канализации).

Зона размещения объектов пограничной службы

Проектом предусматривается обустройство участка морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Мурманск на территории терминала ООО «РПК Гольфстрим». При проектировании пункта пропуска необходимо учитывать технические требования к обустройству данного участка.

Зона объектов таможенной инфраструктуры

Территория особой экономической зоны является зоной таможенного контроля, в связи с чем предлагается обустройство трех таможенных пунктов на въездах в ПОЭЗ.

Реализация строительства этих таможенных пунктов предусмотрена как первоочередное мероприятие.

В состав таможенной инфраструктуры входит:

- Административное здание таможенного поста для размещения должностных лиц таможенного органа,

- Территория ПОЭЗ должна иметь ограждение, позволяющее визуально определить границы территории ПОЭЗ и которое:

- должно быть непрерывным по всему периметру, за исключением установленных мест пересечения пределов ПОЭЗ физическими лицами, транспортными средствами;

- должно исключать возможность перемещения товаров и транспортных средств через границу ПОЭЗ вне установленных мест пересечения данной границы;

- должно быть оборудовано средствами видеонаблюдения,

- с внешней стороны ограждения должны быть установлены обозначения, указывающие на то, что огражденная территория является постоянной зоной таможенного контроля.

- Досмотровая площадка, в составе которой должны быть предусмотрены пандус, навес, эстакада, яма.

- Открытая стоянка (площадка для автомашин находящаяся под таможенным контролем), оснащенная видеонаблюдением.

- Бокс и открытая площадка, предназначенная для хранения товара до завершения таможенных процедур.

- Бокс (здание углубленного досмотра) для осуществления таможенного контроля (досмотра) на два грузовых автотранспортных средства. Предусмотреть оснащение данного бокса погрузочно-разгрузочной техникой, техническими средствами таможенного контроля.

- Площадка для временного задержания транспортных средств.

- Площадка для товаров, у которых при проведении радиационного контроля выявлен повешенный радиационный фон.

- Во всех установленных местах пересечения границы должны располагаться контрольно-пропускные пункты (далее – КПП), соответственно оборудованные и технически оснащенные для проведения таможенного контроля: КПП для легкового автомобильного транспорта, КПП для грузового автомобильного транспорта, КПП для физических лиц.

Уточнение площадей и объектов Таможенной службы производится на последующих стадиях проектирования после отработки технологического задания Федеральной таможенной службой России.

# 4 . транспортная инфраструкрура

4.1 Улично-дорожная сеть

Проектные решения

Межплощадочная транспортная схема предусматривает дальнейшее развитие сети автодорог (на базе существующей сети) для обеспечения связи производственных площадок.

Для транспортного обустройства ПОЭЗ предусматриваются следующие мероприятия:

- организация 3-х въездов на территорию (с организацией таможенных пунктов)

- строительство автостоянок и объектов обслуживания транспорта на производственных площадках резидентов ПОЭЗ

- реконструкция дороги промышленных и коммунально-складских районов (ул. Три ручья), примыкающей с севера и запада к границам территории ПОЭЗ

Ширина внутриплощадочных дорог составляет 16 м, общая протяженность с учетом существующих проездов – 3,01 км. Ширина проезжей части составляет 7 м. Скорость движения на внутриплощадочных дорогах составляет до 40км/ч.

Безопасность движения по автодорогам обеспечивается устройством ограждений, ограничением скорости движения, установкой дорожных знаков с выполнением дорожной разметки, строительством тротуаров, освещением, организацией водоотвода с проезжих частей.

4.2 Пункт пропуска в морском порту Мурманск

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации рассматривается проект Федеральной целевой программы (ФЦП) «Государственная граница (2012-2017)». Планом мероприятий ФЦП предусмотрено проектирование и строительство совмещенного пункта пропуска через Государственную границу в морском порту Мурманск. Пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных заключается в признании законности пересечения государственной границы Российской Федерации.

# 5. инженерная инфраструктура

5.1. Водоснабжение

Проектные решения

В соответствии с проектом планировки, учитывающим развитие ПОЭЗ ориентировочный объем водопотребления составит 120 м3/сут холодного водоснабжения технической водой для производственных нужд предприятий рыбопереработки и 20 м3/сут холодного водоснабжения питьевой водой для бытовых нужд предприятий и бункеровки судов. Предусматривается централизованная система водоснабжения.

Согласно техническим условиям подключения к системам водоснабжения и канализации, полученным от ГОУП «Мурманскводоканал» (исх. № 06/5341 от 26.09.2014), водоснабжение объекта с расходом 140 м3/сут может быть обеспечен от водопровода Ду=100мм, проходящего в районе склада вдоль ул. Прибрежной (направление от п.Дровяное).

Согласно письму ГОУП «Мурманскводоканал» в настоящее время водоподготовка на водозаборе оз. Первого отсутствует, возможности подачи воды питьевого качества нет.

Согласно плану развития ГОУП «Мурманскводоканал» до 2023 года в районе п. Дровяное обеспечивается подача холодной воды только технического качества. Давление в сети 0,1 МПа.

Для поддержания давления в системе требуется организация насосной станции.

На проектируемой территории планируется установка двух резервуаров холодной воды по 100 м3.

Согласно Постановлению Администрации г. Мурманска № 2851 от 02.09.2014 года «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2015-2023 годов» планируется строительство водоочистных сооружений на водозаборе оз. Первое для водоснабжения п. Дровяное.

Источники водоснабжения

Водоснабжение будет осуществляться от системы водоснабжения п.Дровяное.

Водоснабжение питьевой водой для бытовых нужд предприятий и бункеровки судов  планируется от локальных источников, находящихся на территориях производственных объектов ПОЭЗ.

Расходы воды на пожаротушение

Для обеспечения объекта  противопожарным водоснабжением планируется строительство морского водозабора  у берега Кольского залива, с  установкой пеногенераторной станции с пенообразователем на морской воде.

Обеспечение противопожарных нужд проектируемого комплекса, осуществляется путем строительства на территории ПОЭЗ двух резервуаров запаса морской воды объемом 100 м3 каждый, противопожарного морского водозабора с насосной станцией.

В резервуарах хранится объем воды необходимый на нужды пожаротушения производственного комплекса ПОЭЗ. Количество, потребляемой на комплексе воды, определяется по показаниям водомера, устанавливаемого на вводе в помещение противопожарной насосной станции.

Расчетное количество пожаров на территории ПОЭЗ принимается равным двум (один на берегу и один на судне, стоящим у причала). Расчетное время тушения пожара – 3 часа. Расчетный расход 75,0 л/с.

5.2. Водоотведение

Проектные решения

В соответствии с техническими условиями выданными ГОУП “Мурманскводоканал” (исх. № 06/5341 от 26.09.2014), водоотведение стоков с предприятий, учитывая невозможность приема хозяйственно-бытовых и сточных вод в районе размещения ПОЭЗ, будет осуществляется на местные локальные сооружения с очисткой до нормативных показателей  со сбросом в Кольский залив.

Максимальный объем сточных вод составит 140 м3/сут.

5.3. энергоснабжение

Категория электроприемников объектов портовой особой экономической зоны Мурманской области по надёжности электроснабжения – II и III.

Электроснабжение потребителей осуществляется от внешних (наружных) электрических сетей–филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Для электроприёмников I и I особой категорий надежности (такие, как насосная станция пожаротушения) предусматривается дополнительный (третий) источник питания – дизельные электростанции контейнерного исполнения необходимой мощности.

Расчет электрической мощности производственных объектов произведён с использованием НТП «Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий», справочника по проектированию электроснабжения под редакцией Ю.Г. Барыбина, и проектов-аналогов.

Расчётная электрическая мощность объектов предлагаемых к размещению на площадке составляет 6,8 МВА.

Годовой расход электроэнергии составит 26,8 млн. кВт.ч.

### Внешнее электроснабжение

В состав объектов, отвечающих за внешнее электроснабжение портовой особой экономической зоны Мурманской области, входят:

- новая комплектная двухтрансформаторная подстанция 35/6 кВ;

- линии электропередач ЛЭП-35 кВ;

- линии электропередач 6 кВ от ПС «№316».

На территории площадки портовой особой экономической зоны (в приграничной к ней территории), предусматривается строительство подстанции 35/6 кВ, которая предназначена для понижения напряжения с высокого напряжения 35 кВ на среднее напряжение 6 кВ. Подстанция состоит из распределительного устройства (РУ 35кВ), 2-х понижающих трансформаторов 35/6 кВ мощностью по 6,3 МВА каждый и распределительного устройства 6 кВ.

Основные параметры системы:

- напряжение сети: 35 кВ;

- режим работы нейтрали - эффективное заземление;

- протяженность ЛЭП-110кВ ~1,2 км.

В соответствие с рекомендациями филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»  (письмо №41-15/5214 от 28.07.2014) электроснабжение подстанции35/6кВ предусматривается отпайкой от линии М-41, проходящей в районе расположения территории портовой зоны. Также для присоединения нагрузок рекомендуется выполнить:на ПС 110/35/6 кВ «№8» - замену трансформатора Т2 – 16 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и на проходящей в районе расположения планируемого объекта ВЛ 35 кВ М-41 – замену промежуточной опоры на анкерную (металлическую, свободностоящую, оцинкованную; тип определить проектом).

#### Внутриплощадочные распределительные сети

В состав внутриплощадочной сети входят следующие объекты:

- трансформаторные пункты 6/0,4 кВ;

- кабельные линии 6 кВ, 0,4 кВ.

Основные параметры объектов:

- напряжение сети – 6 кВ, 0,4 кВ;

- система заземления - IT и TN-C-S;

- количество трансформаторных пунктов – 10 шт (включая существующие).

Электроснабжение потребителей планируется от вводных распределительных устройств, установленных в зданиях или напрямую от распределительных устройств (РУ) трансформаторных пунктов. Для повышения надежности электроснабжения трансформаторные пункты должны быть запитаны от разных секций распределительного устройства 6 кВ подстанции 35/6кВ.Вслучае аварийного отключения одной из питающих линий (источника электроснабжения) предусматривается отключении наименее важных потребителей электроэнергии (автоматическая частотная разгрузка).

Для приема и распределения электроэнергии в зданиях и сооружениях предусматриваются электрощитовые помещения, оборудованные одно или двухсекционными щитами, в зависимости от требуемой категории по надежности, с автоматическим включением резерва или без.

Для электроснабжения потребителей, относимых к особой группе первой категории, для которых согласно нормативным документам должны быть предусмотрены дополнительные резервные источники электроснабжения, устанавливается дизельная электрическая станция расчетной мощности.

Подключение складских и причальных погрузочных машин осуществляется по напряжению 6кВ непосредственно от трансформаторных подстанций.

### Учет электроэнергии

Расчетные узлы коммерческого учета установлены в распределительном устройстве 35 кВ подстанции на водах питающих линий электропередач.

Для контроля и учета потребленной электроэнергии и мощности отдельными группами потребителей, предусматривается организация технического учета. Узлы технического учета, устанавливаются в распределительных устройствах трансформаторных пунктов на отходящих к потребителю кабельных линиях 6 кВ или 0,4кВ.

### Наружное освещение

Для освещения дорог и проездов приняты светильники с металлогалогенными лампами типа ДРИ 250. В качестве опор освещения предлагаются опоры типа ОГКС-12 с заглубляемым фундаментом.

Для электроосвещения открытых складов - прожекторы типа ЖО 08-1000-012. В светильниках использованы натриевые лампы высокого давления с прозрачной колбой типа NAV-T с силой света 130000 лм.

Прожекторы устанавливаются на мачты по несколько штук в зависимости от требований к освещенности участка.

### Заземление и молниезащита

Заземление и молниезащита выполняется согласно ПУЭ 7-е издание и СО 153-34.21.122-2003.

Предусматривается заземление, молниезащита и уравнивание потенциалов различных зданий и сооружений, а также снятие статического электричества. Система заземления – TN–С–S. Разделение рабочего нулевого и защитного проводника производится в электрощитовых помещениях зданий и сооружений на вводных устройствах или при помощи отдельной заземляющей шины.

Для молниезащиты используются прожекторные мачты, отдельно стоящие молниеприемники и молниеприёмные сетки на кровле зданий.

Контуры заземления близко расположенных друг к другу зданий и сооружений объединяются между собой.

Заземлителями потребителей, расположенных на причалах, является шпунтовая стенка причалов.

### Организация эксплуатации

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал: административно-технический и оперативно-ремонтный.

Перечень работ по техническому обслуживанию кабельных линий и подстанций составляется в соответствии с нормативной документацией:

Правила устройства электроустановок;

ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

Правила технической эксплуатации электрических станций (СО 153-34.20.501-2003);

СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт;

Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт;

Методические рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и линейных сооружений коммунальных распределительных электрических сетей (Одобрены Главгосэнергонадзором России (письмо от 14.08.96 № 42-04-05/352)).

5.4. Системы связи

На проектируемом территории предусматриваются системы связи, обеспечивающие взаимодействие структурных подразделений между собой, охрану и безопасность объектов, обмен информацией различного характера, наблюдение за технологическими процессами, доступ к сетям связи общего пользования, в том числе междугородной, международной связи, доступ к услугам Интернет.

Предусматриваются следующие виды связи:

- автоматическая телефонная связь;

- локально-вычислительная сеть (ЛВС);

- двухсторонняя диспетчерская связь и система оповещения персонала о сигналах ГО и ЧС;

- радиофикация.

### Автоматическая телефонная связь

Для организации автоматической телефонной связи объекта предусматривается установка конвергентных АТС семейства SI3000 на базе современной мультисервисной платформы, с функциями ISDN и IP.

### Громкоговорящая распорядительно-поисковая и двухсторонняя диспетчерская связь, оповещение персонала о сигналах ГО и ЧС

Громкоговорящая распорядительно-поисковая, двухсторонняя диспетчерская связь и оповещение персонала о сигналах ГО и ЧС предусматривается на базе цифровой коммуникационной системы для передачи голоса и данных. Данный вид связи обеспечивает передачу диспетчерских распоряжений, оповещение об аварийной ситуации и сигналы ГО и ЧС в выбранные зоны и одновременно всем работникам объекта.

В целях экономии распределительных и абонентских линий это же оборудование используется и для оповещения персонала о сигналах ГО и ЧС по территории портовой зоны. Сигналы ГО и ЧС должны иметь абсолютный приоритет над другими режимами работы системы.

### Радиофикация

Приём и ретрансляция программ городского вещания предусматривается от существующего радиоузла г. Мурманск.

5.5. Газоснабжение

Существующая инфраструктура системы газоснабжения природным сетевым газом в районе расположения отсутствует. Согласно разработанной ранее «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области» газоснабжение объектов не территории ПОЭЗ  не предусматривалось.

В настоящее время ОАО «Газпром промгаз» совместно с Правительством Мурманской области осуществляет корректировку Генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области. При этом инвестиционные проекты и объекты промышленности в указанную Генеральную схему включаются по предложениям Комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

В связи с этим ОАО «Управляющая компания «Особые экономические зоны» и резиденты ПОЭЗ в случае необходимости включения объектов ПОЭЗ в Генеральную схему, должна направить соответствующие предложения в адрес Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

5.6. Теплоснабжение

Источником теплоснабжения на площадке являются локальные источники тепла - индивидуальные встроенные автоматизированные котельные и теплоагрегаты.

Системы отопления предусмотрены однотрубные горизонтальные тупиковые. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы и воздушно-отопительные агрегаты.

6. инженерная подготовка  и вертикальная планировка территории

Проектные решения

В соответствии с планировочными решениями по формированию территорий, занимаемых производственными и складскими объектами, проектом предусматривается проведение работ по вертикальной планировке и организации рельефа:

- выделенные участки № 24, 25, 26 (южная часть территории) - вертикальная планировка (подсыпка). Площадь участка вертикальной планировки – 1.6 га. Средний слой подсыпки принимается 0.5м, потребный объем грунта (ориентировочно) – 8 тыс.м3

- выделенный участок № 29 (центральная часть территории) - вертикальная планировка (подсыпка). Площадь участка вертикальной планировки – 0.45га. Средний слой подсыпки принимается 1м, потребный объем грунта (ориентировочно) – 4.5 тыс.м3

Суммарный объем грунта составит около 12.5 тыс.м3 на площади около 2 га.

Для минимизации объемов земляных работ возможно предусматривать террасирование с введением в планировку подпорных стенок (по аналогии с площадкой № 18).

Схема вертикальной планировки определяет существующие и проектные высотные отметки по осям проездов в местах их пересечений и переломов продольного профиля. Высотное положение существующих автодорог  сохраняется, лишь в северной части – предусматривается подъем автодороги местного значения до участков № 22, 23 до отметок 3 м БС. Следует учитывать, что вся территория попадает в зону катастрофического затопления от возможного прорыва напорного фонта плотин каскада Туломских ГЭС. Вероятная высота волны прорыва может составить 22 м.

Организация поверхностного стока и его очистка

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обеспечивает организованное водоотведение стоков, решает вопросы осушения территории.

В соответствии с перечнем существующих и предполагаемых предприятий, размещаемых в ПОЭЗ,  они будут относиться к I группе, сток с территорий которых при выполнении требований по упорядочению источников загрязнения по составу примесей близок к поверхностному с селитебных территорий и не содержит специфических веществ с токсичными свойствами.

Проектом предусматривается организация следующей системы канализации:

- самостоятельные системы коллекторов (хозяйственно-бытовая и промышленно-ливневая). При этом магистральная сеть дождевых коллекторов предполагает сбор и транспортировку предварительно очищенных на промплощадках промышленных и дождевых стоков  на очистные сооружения дождевой канализации, с возможностью приема (устройство дождеприемных колодцев) и транспортировки дождевых стоков по основным проездам. Вдоль грузовых дорог, имеющих укрепленные обочины, для приема дождевых стоков устраиваются открытые лотки;

- очистные сооружения – объединенные для групп предприятий.

По условиям рельефа территория промзоны разделена на 4 водосборных бассейна. Плановое расположение водостоков, прокладываемых по основным проездам, принято с учетом длины свободного пробега воды от водораздельной точки до дождеприемного колодца, проектных продольных уклонов поверхности и составляет не менее 150м.

Магистральные коллекторы выполняются из бетонных лотков (оптимально – закрытые водостоки), глубина укладки – ниже глубины сезонного промерзания грунтов (от 2.0м и глубже).

Водосточная сеть преимущественно самотечная.

В систему промышленно-ливневой канализации входят следующие сети и сооружения:

- внутриплощадочные водосточные сети, локальные очистные сооружения (не показываются);

- магистральные (по основным проездам) водостоки – всего 3.5 км,

- ОКОС – 4 шт.

Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке и вертикальной планировке территории в таблице 6.1.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке и вертикальной планировке территории

Таблица 6.1

| № пп | Мероприятие | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. / проект |
| Дождевая канализация |
| 1 | Водостоки Очистные сооружения | км шт | 0.15 / 3.5 - / 4 |
| Вертикальная планировка |
| 2 | Земляные работы (подсыпка, формирование рельефа) | га /тыс.м3 | - / - 2 / 12.5 |

7.  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ. Природоохранные мероприятия

Состояние атмосферного воздуха

В 2010-2012 гг. Мурманск отнесен к территориям с загрязнением атмосферного воздуха более 1ПДК.

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в г.Мурманске в 2012 г. составил 3,78, что связано со значительными выбросами автотранспорта и предприятиями  теплоэнергетики.

Воздушная среда в районе размещения проектируемого участка ПОЭЗ подвергается воздействию в результате выбросов от стационарных и передвижных источников г. Мурманск, а также переноса загрязняющих веществ от предприятий, расположенных на территории Мурманской области, трансграничного переноса из других областей России и стран Европы.

Таблица 7.1

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения проектируемого участка

| Наименование загрязняющего вещества | Концентрация, мг/м3 | ПДК |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0.20 | 0.40 |
| Диоксид азота (NO2) | 0.05 | 0.25 |
| Оксид углерода (CO) | 2.00 | 0.40 |
| Сера диоксид | 0.04 | 0.08 |

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают установленных ПДК.

В атмосфере выбросы промышленных предприятий и автотранспорта подвергаются действию комплекса метеорологических факторов.

На Кольском полуострове рассеиванию загрязняющих веществ в значительной степени способствует активная циклональная деятельность с умеренными и сильными ветрами.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ): приземные инверсии, штили, туманы, застои воздуха в сочетании с неблагоприятными направлениями ветров способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города.

В атмосферном воздухе г. Мурманска среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарную норму преимущественно в холодное время года: январь-апрель, ноябрь-декабрь.

В атмосферном воздухе отмечалось увеличение содержания диоксида азота, оксида углерода до 2 ПДК вблизи автомагистралей в морозную безветренную погоду.

Ветер в районе Мурманска носит муссонный характер. В холодный период года (IX-IV) преобладают ветры южных и юго-западных направлений. В теплый (VI-VII) – ветер северных и северо-восточных направлений. В году наибольшую повторяемость имеют ветры южного направления. Ветры восточного и западного направлений в рассматриваемом районе редки

Таким образом, распространение выбросов от промышленных объектов на рассматриваемом участке будет незначительно затрагивать территорию города и его жилых кварталов.

Санитарно-защитные зоны

В настоящее время  проектируемая территория используется двадцатью предприятиями (см. раздел 2.2. «Анализ современного использования»). Функционирующие объекты имеют в основном промышленно-складское назначение, относятся по санитарной классификации к объектам III-V классам опасности с размером санитарно-защитных зон (СЗЗ) 300-50 м. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов (ориентировочные согласно санитарной классификации) отображены на Схеме зон с особыми условиями использования территории масштаба 1:2000.

На проектируемом участке в районе ул. Три ручья находятся рыбоперерабатывающие предприятия, имеющие согласно санитарной классификации ориентировочный размер СЗЗ  300 м. Специализация предприятий связана с рыбопереработкой, т.е. с выпуском пищевой продукции. На территории имеются также предприятия, обслуживающие и ремонтирующие суда. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» расположение предприятий пищевой отрасли с санитарно-защитных зонах объектов других отраслей промышленности не допускается (п.5.2).

Предприятия, расположенные в районе ул.Три ручья г.Мурманска, не имеют согласованной расчетной и установленной санитарно-защитной зоны.  Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.4.  для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Состояние поверхностных вод

Проектом предусматриваются мероприятия по организации системы канализации ХБС и водоотведению и очистке поверхностного стока, что должно обеспечить нормативный уровень очистки стоков перед сбросом в водоем высшей рыбохозяйственной категории.

В целях охраны водных объектов вдоль них устанавливаются водоохранные зоны. Согласно Водному кодексу РФ (ст. 65) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно Приложения 1 к Приказу ФАР от 20.11.2010 года № 943 ширина рыбоохранной зоны Баренцева моря (и Кольского залива) установлена в размере 500м.

Основные ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности в рыбоохранных зонах утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.01.2016  № 11.

Кроме того, актом Управления № 20 от 15.07.2015 года озеро Первое отнесено к рыбохозяйственным водным объектам высшей категории, информация об этом внесена в государственный рыбохозяйственный реестр.

Обращение с отходами производства и потребления

В  границах проектируемой территории на земельных участках с кадастровыми номерами 51:20:0001603:3 и 51:20:0001603:18 находится несанкционированная свалка отходов, состоящая из отработанных шин и отходов, образовавшихся в ходе сжигания шин. Площадь захламления земельного участка составляет порядка 7303,7 м2, количество отработанных шин легковых и грузовых автомобилей составляет свыше 5300 шт., отходы образовавшиеся в ходе сжигания – 500 м3.

Несанкционированная свалка образовалась в результате деятельности  ООО «Норд-Интел». Администрацией г.Мурманска подготовлены материалы для обращения в суд  о понуждении ООО «Норд-Интел» к освобождению данной территории от отходов.

Западнее проектируемой территории (к западу от шоссе на Печенгу) расположена городская свалка твердых коммунальных отходов (ТКО), которая эксплуатируется с 1971 года.  Масса планируемых к размещению отходов  - 96207 т/год. К 2010 году масса размещенных на ней отходов составила 3,6 млн.м3 (3,7 млн.т). Свалка эксплуатируется ООО «ОРКО-инвест» на основании лицензии, выданной Ростехнадзором  по Мурманской области в 2007 году.

Действующие на проектируемой территории предприятия и организации производят отходы бытовые и производственные. Сведений об объемах и составе этих отходов в настоящее время нет. По действующему законодательству предприятия должны заключать договора на вывоз и утилизацию отходов, либо размещать их на своей территории.

На проектируемой промышленной территории предполагается развитие предприятий рыбопромышленного комплекса:

- ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск» - до 12 тыс.т продукции (по сырью)

- ООО РПК «Гольфстрим» - 85 тыс.т мороженной рыбопродукции

- ООО «Паллада»

- ООО «Айс-Норд» - 6 тыс.т рыбопродукции

- ООО «Аваком» - 50 тыс.т рыбных кормов

- ООО «Три Ручья» - 10 тыс.т рыбного филе (по сырью).

Следовательно, на предприятиях, кроме прочих, будут образовываться отходы рыбопереработки, а также льяльные воды судов, фекальные сточные воды судов, бытовой мусор с судов, бытовые отходы производственных помещений и другие группы отходов.

Отходы производства рыбопродукции (по аналоговым данным) составляют до 30%. Современные технологии в области переработки рыбных отходов позволяют получать из отходов высококачественную муку и жир. В связи с этим на проектируемой территории может быть организовано производство по переработке рыбных отходов в полезную продукцию.

В российских портах уже есть примеры реализованных проектов, которые подтверждают тот факт, что рыбопромышленные компании, которые заранее инвестировали средства в современные установки переработки рыбных отходов, сейчас не испытывают проблем с природоохранными ведомствами и получают значительный дополнительный доход.

Также проблема отходов рыбной промышленности может быть решена путем установки на предприятиях линии по переработке рыбных отходов; путем заключения договоров на передачу данных отходов сторонним организациям для переработки и утилизации.

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами проектом необходимо предусмотреть:

- учет и контроль всего нормативного образования отходов с соблюдением санитарных, противопожарных и экологических требований;

- организация мест временного накопления отходов;

- селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью повторного использования или размещения;

- передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отходов;

- передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, специализированным организациям, занимающимся размещением отходов на полигоне;

- организация производственного контроля мест временного накопления отходов, условий хранения, периодичности вывоза отходов, контроль соблюдения экологической, противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с отходами.

Соблюдение природоохранных мероприятий, условий образования, сбора, временного накопления, периодичности вывоза и использования отходов объекта в период строительства позволит свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду в районе его расположения.

Мероприятия по охране рыбных ресурсов

Создание портовой особой экономической зоны связано как с проведение дноуглубительных работ, так и со строительством объектов в водоохранных, рыбоохранных зонах, что может повлечь нанесение вреда водным биоресурсам. До начала производства работ необходимо выполнить определение последствий негативного воздействия планируемой деятельности на состояние водных биоресурсов и среды их обитания и разработку мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, направленных на восстановление их нарушенного состояния, что предусмотрено п. 2ж Положения.

В условиях проведения дноуглубительных работ в бухте Кольского залива ожидаемый временный ущерб рыбным запасам, при воздействии повышенной мутности, будет причинен за счет:

- утраты пастбищ рыб при безвозвратном отторжении части акватории под образование новых территорий в прибрежье;

- временных потерь пастбищных угодий рыб и временного снижения продуктивности кормовой базы рыб на участках дноуглубления;

- временных потерь пастбищных угодий рыб и временного снижения продуктивности кормовой базы рыб в районе подводного отвала грунта.

Во избежание образования дополнительного ущерба рыбным запасам от строительства и эксплуатации проектируемых объектов следует соблюдать следующие требования:

- гидротехнические работы должны проводиться в строгом соответствии с проектом и действующими нормативами для водоемов и водотоков высшей рыбохозяйственной категории;

- все работы и сроки их проведения должны быть согласованы с органами рыбоохраны;

- использование при дноуглубительных работах техники и оборудования, обеспечивающих максимально возможное снижение мутности;

- загрузка шаланд грунтом при выполнении дноуглубительных работ должна производиться "без перелива";

- разгрузка шаланд на подводном отвале должна выполняться при их полной остановке;

- на период строительства должно быть предусмотрено проведение локального рыбохозяйственного мониторинга;

- организация экологического мониторинга на этап эксплуатации объекта, при возникновении и ликвидации последствий аварий;

- водозаборные устройства будут оборудованы рыбозащитными устройствами;

- соблюдение норм ПДС при сбросе сточных из береговых очистных сооружений в Кольский залив.

8. Мероприятия по предотвращению пожаров

Соблюдение требования противопожарной безопасности в соответствии с нормативными документами и сводами правил:

- Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. "О пожарной безопасности"

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию от 30 апреля 2009 года № 1573 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска".

- Постановление правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 304 "Об утверждении правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"

- Приказ МЧС РФ № 382 от 30.06.2009г. "Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности"

- Методические рекомендации по применению постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009г. № 241 "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»

- Федеральный Закон № 68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Постановление Правительства Российской Федерации № 712 от 01.12.2005г. «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

- Постановление правительства РФ от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» и др.

9. основные ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
|  | Площадь проектируемой территории (в границах ПОЭЗ) | га | 34,46 | 34,44 |
|  | объекты таможни и пограничной службы | га |  | 0,4 |
|  | промышленно-коммунальных объектов | га | 19,56 | 23,974 |
|  | транспортной инфраструктуры (в границах красных линий) | га | - | 4,7 |
|  | общественно-деловой зоны | га | - | 0,07 |
|  | зеленых насаждений ограниченного пользования | га | - | 0,04 |
|  | территории естественного ландшафта | га | 3,72 | 3,22 |
|  | занятые водным объектом | га | 1,36 | 1,36 |
|  | прочих зон | га | 9,80 | 0,676 |
| 2 | Трудовые ресурсы |
|  | Численность работников | тыс.чел. | 0,4 | 1,0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 2,61 | 3,01 |
| 6 | Энергоснабжение |
|  | Расчётная электрическая мощность | МВт | н/д | 6,8 |
|  | Годовой расход электроэнергии | млн. кВт.ч. | н/д | 26,8 |
| 7 | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла | тыс.Гкал/год | локальные источники теплоснабжения |
| 8 | Газоснабжение |
|  | Расход газа | млн. м3/год | газоснабжение не предусматривается |
| 10 | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | м3/сут | 80 | 140 |
| 11 | Водоотведение |
|  | Водоотведение | м3/сут | 80 | 140 |
| 12 | Инженерная подготовка территории |
|  | Устройство открытых водостоков | км | 1.15 | 3.65 |
|  | Устройство локальных очистных сооружений | шт | - | 4 |
|  | Вертикальная планировки территории | га/тыс.м3 | н/д | 2 /12,5 |