Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № ________

# Техническое задание на разработку инвестиционной программы

# ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2021-2040 годов

1. Общие положения

Техническое задание разработано во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и предусматривает задание на разработку инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение посредством объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектам капитального строительства абонентов, находящимся в границах нескольких поселений, а именно:

- город Мурманск (далее – г. Мурманск);

- город Кола (далее – г. Кола);

- поселок городского типа Молочный (далее – пгт. Молочный) в границах городского поселения Молочный (далее – г.п. Молочный);

- поселок городского типа Мурмаши (далее – пгт. Мурмаши) в границах городского поселения Мурмаши (далее – г.п. Мурмаши);

- населенный пункт Зверосовхоз (далее – н.п. Зверосовхоз), поселок городского типа Кильдинстрой (далее – пгт. Кильдинстрой) в границах городского поселения Кильдинстрой (далее – г.п. Кильдинстрой).

Техническое задание разработано с учётом актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Мурманск, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 24.01.2018 № 129.

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением администрации города Мурманска от 24.01.2018 № 129 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Мурманск»;

- постановлением администрации муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области от 28.05.2018 № 188 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на период 2019 – 2028 годы».

Период реализации инвестиционной программы – 2021-2040 годы.

Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока её реализации не позднее 31.12.2040.

Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и утвержденными нормативами допустимых сбросов.

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы предельно-допустимых концентраций и требований СНиП.

При разработке программы необходимо реализовать следующие условия:

- структура инвестиционной программы должна соответствовать разделу 7 технического задания на разработку программы, в состав программы необходимо включить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с указанием количества и длительности аварий, характеристики качества предоставляемых услуг с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг;

- в рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности на ее реализацию, которые определяются на основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий программы;

- реализация мероприятий инвестиционной программы обеспечивается соответствующими источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме;

- в состав программы необходимо включить предварительный расчет надбавок к тарифам потребителей и тарифов на подключение.

3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

3.1. Цели инвестиционной программы:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения            г. Мурманска, г. Колы, пгт. Молочный, пгт. Мурмаши, н.п. Зверосовхоз,        пгт. Кильдинстрой путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного подъема, подготовки, транспортировки и потребления воды;

- снижение негативного антропогенного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод и снижения/исключения сброса неочищенных сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

3.2. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направленных на решение каждой из задач):

- повышение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод;

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение;

- защита централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, плане мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих целевых индикаторов:

- улучшение качества жизни населения г. Мурманска, г. Колы, населенных пунктов в зоне обслуживания ГОУП «Мурманскводоканал» в границах пгт. Молочный, пгт. Кильдинстрой, пгт. Мурмаши;

- снижение уровня износа объектов централизованной системы водоснабжения;

- снижение уровня износа объектов централизованной системы водоотведения;

- снижение протяженности ветхих канализационных и водопроводных сетей, способных вызвать остановку работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества очистки холодной воды и сточных вод.

4. Перечень мероприятий, реализуемых в сфере водоснабжения

| Повышение качества питьевой воды | 1. Строительство очистных сооружений водоснабжения (далее - ОСВ) на Западном берегу Кольского залива. 2. Объект «Подключение поселка Шонгуй к закольцованной сети водоснабжения г. Мурманска, г. Колы, пгт. Кильдинстрой, н.п. Зверосовхоз, пгт. Молочный, пгт. Мурмаши (в т.ч. Мурмаши-3) от водопроводной сети пгт. Кильдинстрой» (далее – п. Шонгуй). |
| --- | --- |
| Повышение надежности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать. Повышение качества обслуживания абонентов | 1. Реконструкция контактных осветлителей ПТК «ОСВ пгт. Молочный». 2. Реконструкция водозабора на водохранилище – озеро Большое (система водоснабжения города Мурманска, рыбозащитные устройства). 3. Реконструкция водозабора на реке Большая Лавна, рыбозащитные устройства. 4. Реконструкция контактных осветлителей ПТК «ОСВ Тулома-Мурманск». 5. Реконструкция водопроводных сетей (таблица 1) |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов | 1. Реконструкция автоматизированной системы управления технологическими процессами на насосных станциях повышения давления 2. Реконструкция насосной станции первого подъема водозабора Кола-Мурманск |
| Подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утверждённой в установленном порядке платы за подключение | 1. Развитие системы водоснабжения города Мурманска (таблица 2). 2. Развитие систем водоснабжения г. Кола, н.п. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой, п. Шонгуй, пгт. Молочный, пгт. Мурмаши (таблица 2) |
| Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | Реконструкция ограждения водозабора на Нижне-Туломском водохранилище (система водоснабжения города Мурманска) |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0,1 %;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0 %;

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,33 ед./км.;

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 15,2%;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть – 0,25 кВтч/куб. м.;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды – 0,95 кВтч/куб. м.

5. Перечень мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения

| Повышение качества очистки сточных вод | 1. Строительство сооружений биологической очистки сточных вод района Абрам-мыс г. Мурманска. 2. Строительство сооружений биологической очистки сточных вод района Дровяное г. Мурманска. 3. Строительство Южных ОСК г. Мурманска. 4. Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске (переключение выпусков района Роста на Северные ОСК). 5. Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации пгт. Молочный. 6. Строительство очистных сооружений канализации пгт. Кильдинстрой. 7. Строительство очистных сооружений канализации п. Шонгуй. |
| --- | --- |
| Повышение надежности водоотведения с выделением объектов централизованных систем водоотведения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать. Повышение качества обслуживания абонентов | Реконструкция канализации г. Колы с переключением на Южные ОСК г. Мурманска, в том числе: - переключение коллектора по ул. Красноармейской к коллектору по ул. Защитников Заполярья; - строительство канализационной насосной станции (далее – КНС) в районе ул. Поморской и напорного коллектора до КНС на ул. Приморской (ст. Кола); - реконструкция (или замена) КНС на улице Приморской; - строительство напорного коллектора от КНС на ул. Приморской до канализационной сети г. Мурманска. |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов | Реконструкция автоматизированной системы управления технологическими процессами на насосных станциях. |
| Подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение | 1. Развитие системы водоотведения г. Мурманска. 2. Развитие системы водоотведения г. Колы, н.п. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой, п. Шонгуй, пгт. Молочный (таблица 2) |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоотведения, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий:

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – 8,01 ед./км;

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения – 5 %;

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения – 11 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод –          0,96 кВтч/куб. м.;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых – 0,62 кВтч/куб. м.;

6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

Для приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Для источника водоснабжения озеро Первое, район Дровяное г. Мурманска | Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений |
| --- | --- |
| Для источника водоснабжения река Большая Лавна, район Абрам-Мыс г. Мурманска | Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений |
| Для источника водоснабжения река Кола, п. Шонгуй | Осуществить строительство водоводов для подключения водопроводных сетей п. Шонгуй к закольцованной сети водоснабжения г. Мурманска, г. Кола, пгт. Молочный, н.п. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой, пгт. Мурмаши (в т.ч. Мурмаши-3) от водопроводной сети пгт. Кильдинстрой |

7. Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в целях перевода открытой системы горячего водоснабжения в Ленинском административном округе города Мурманска на закрытую

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка водопровода пр. Героев-североморцев, д. 37 – ул. Юрия Гагарина, д. 37, протяженностью 168,56 м, с диаметра 100 мм на диаметр 125 мм | 2021 |
| 2 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Юрия Гагарина, д. 2 до ВК-2 по ул. Юрия Гагарина, д. 2, протяженностью 5,59 м, с диаметра 250 мм на диаметр 300 мм | 2021 |
| 3 | Замена участка водопровода от ВК-2 по ул. Юрия Гагарина, д. 2 до ВК-3 по ул. Юрия Гагарина, д. 2, протяженностью 30,98 м, с диаметра 200 мм на диаметр 300 мм | 2021 |
| 4 | Замена участка водопровода от ВК-3 по ул. Юрия Гагарина, д. 2 до ВК-1 по ул. Юрия Гагарина, д. 7, протяженностью 195,22 м, с диаметра 150 мм на диаметр 175 мм | 2021 |
| 5 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Юрия Гагарина, д. 7 до ВК-2 по ул. Павлика Морозова, д. 5, протяженностью 278,28 м, с диаметра 200 мм на диаметр 250 мм | 2021 |
| 6 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Свердлова, д. 8/1 до ВК-2 ул. Свердлова, д. 6/1, протяженностью 190,56 м, с диаметра 150 мм на диаметр 175 мм | 2021 |
| 7 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Алексея Хлобыстова, д. 41 до ВК-1 по ул. Алексея Хлобыстова, д. 35, протяженностью 195,78 м, с диаметра 150 мм на диаметр 200 мм | 2021 |
| 8 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Алексея Хлобыстова, д. 35 до ПГ-10, протяженностью 32,2 м, с диаметра 150 мм на диаметр 175 мм | 2021 |
| 9 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Александрова, д. 24 до ВК-1 по ул. Александрова, д. 18, протяженностью 264,51 м, с диаметра 200 мм на диаметр 250 мм | 2021 |

8. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

Содержание разделов инвестиционной программы должно соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Для исполнения требований Федерального закона от 07.12.2011                    № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в части уведомления о несоответствии качества воды санитарным нормам, необходимо разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. План мероприятий должен соответствовать требованиям указанного выше Федерального закона.

Для этого необходимо:

- сформировать подробный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции;

- подготовить краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Для согласования отступлений от нормативов качества подаваемой воды, на срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие, определить предельное отклонение по каждому из показателей за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность;

- рассчитать стоимость мероприятий с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным  агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- разработать график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию.

Таблица 1

Перечень сетей водоснабжения, подлежащих реконструкции

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр участка трубопровода, мм | Материал участка трубопровода | Длина, м | Инвентарный № | Дата ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка водопровода пр. Кольский, 106/4 - пр. Кольский, 55 | 200 | ПЭ-100 | 120 | 1563 | 1961 | 100 |
| 2 | Реконструкция участка водопровода пр. Кольский, 41 – Долина Уюта | 200 | ПЭ-100 | 150 | 3131 | 1972 | 100 |
| 3 | Реконструкция участка водопровода пр. Кольский, 36 – Долина Уюта | 300 | ПЭ-100 | 420 | 3108 | 1971 | 100 |
| 4 | Реконструкция Нижне-Ростинского водовода с увеличением его пропускной способности | 600 | сталь | 6162,7 | 4159 | 1965 | 100 |
| 5 | Реконструкция участка водопровода ул. Беринга, 1 – пр. Кольский, 108 | 800 | ПЭ-100 | 1700 | 2593 | 1983 | 75 |
| 6 | Реконструкция участка водопровода ул. Инженерная, 1а – ул. Калинина, 33 | 400 | ПЭ-100 | 1590 | 4153 | 1965 | 100 |
| 7 | Реконструкция участка водопровода ул. Свердлова, 50 – проезд Михаила Ивченко, 6 | 500 | сталь | 1250 | 2699 | 1983 | 75 |
| 8 | Реконструкция участка водопровода ул. Старостина, 99 – РЧВ 175 кв. | 600 | сталь | 1400 | 3719 | 1991 | 65 |
| 9 | Реконструкция участка водопровода пр. Ленина, 31 – пр. Ленина, 19 | 500 | сталь | 600 | 2698 | 1963 | 100 |
| 10 | Реконструкция участка водопровода ул. Карла Маркса, 36 –ул. Карла Маркса, 60 | 600 | сталь | 870 | 1939 | 1977 | 100 |

Таблица 2

Перечень технических условий на присоединение к системам водоснабжения                   и водоотведения ГОУП «Мурманскводоканал»

| №№ п/п | Наименование объекта | Адрес | № технического условия | Максимальная нагрузка, м3/сут. | Сроки подключения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | канализация |  |
| 1 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 43, цокольный этаж | 6/251 от 22.01.2015 | 0,3 | 0,3 | 2021-2040 |
| 2 | Офисные помещения | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 47, квартира 1, 2 | 6/253 от 22.01.2015 | 0,4 | 0,4 | 2021-2040 |
| 3 | Автомойка | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 173 | 6/332 от 26.01.2015 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 4 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 49 | 6/333 от 26.01.2015 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 5 | Склады | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 2 | 6/334 от 26.01.2015 | 12 | 12 | 2021-2040 |
| 6 | Автомастерские | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2/7 | 6/335 от 26.01.2015 | 12 | 12 | 2021-2040 |
| 7 | Автомастерские | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 77 | 6/336 от 26.01.2015 | 12 | 12 | 2021-2040 |
| 8 | Гаражи | г. Мурманск, Г/к 83 | 6/356 от 27.01.2015 | 0,3 | 0,3 | 2021-2040 |
| 9 | Роддом | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 16/а | 6/381 от 28.01.2015 | 10,35 | 10,35 | 2021-2040 |
| 10 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 5 | 6/385 от 28.01.2015 | 0,37 | 0,37 | 2021-2040 |
| 11 | Гаражи | г. Мурманск, ул. Прибрежная | 6/386 от 28.01.2015 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 12 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 9 | 6/389 от 28.01.2015 | 0,8 | 0,8 | 2021-2040 |
| 13 | Логистический комплекс | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 82 | 6/390 от 28.01.2015 | 12 | 12 | 2021-2040 |
| 14 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 19 | 6/446 от 02.02.2015 | 40 | 40 | 2021-2040 |
| 15 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 178, помещение | 6/472 от 02.02.2015 |  | 7,2 | 2021-2040 |
| 16 | Детские сады, ясли | г. Мурманск, пр. Кольский д. 108/4 | 6/605 от 10.02.2015 | 9,7 | 9,7 | 2021-2040 |
| 17 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/680 от 11.02.2015 | 80 | 80 | 2021-2040 |
| 18 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе д. 9/а | 6/864 от 17.02.2015 | 19,2 | 19,2 | 2021-2040 |
| 19 | Склады | г. Мурманск, ул. Прибрежная | 6/834 от 17.02.2015 | 0,78 | 0,78 | 2021-2040 |
| 20 | Офисные помещения | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 61, подвал | 6/921 от 19.02.2015 | 0,4 | 0,4 | 2021-2040 |
| 21 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Лесная | 6/901 от 19.02.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 22 | Выставочный зал | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90 | 6/979 от 24.02.2015 | 7 | 7 | 2021-2040 |
| 23 | Объекты культурно-бытового обслуживания | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/1021 от 26.02.2015 | 385 | 385 | 2021-2040 |
| 24 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 14, помещение 3, 4 | 6/1048 от 27.02.2015 | 1,86 | 1,86 | 2021-2040 |
| 25 | Магазин | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 33/1, квартира 43 | 6/1161 от 04.03.2015 | 0,1 | 0,1 | 2021-2040 |
| 26 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, ул. Позднякова, д. 8 | 6/1159 от 04.03.2015 | 0,01 | 0,01 | 2021-2040 |
| 27 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2/7 | 6/1162 от 04.03.2015 | 2,5 | 2,5 | 2021-2040 |
| 28 | Склады | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/1242 от 11.03.2015 | 2 | 2 | 2021-2040 |
| 29 | Салон красоты | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 3, квартира 48 | 6/1259 от 11.03.2015 | 0,08 | 0,08 | 2021-2040 |
| 30 | Салон красоты | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 22/33, квартира 2 | 6/1254 от 11.03.2015 | 0,08 | 0,08 | 2021-2040 |
| 31 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 15 | 6/1292 от 13.03.2015 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 32 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 13 | 6/1335 от 17.03.2015 | 6 | 6 | 2021-2040 |
| 33 | Склады | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 16 | 6/1336 от 17.03.2015 | 0,16 | 0,16 | 2021-2040 |
| 34 | Склады | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 16/2 | 6/1337 от 17.03.2015 | 0,16 | 0,16 | 2021-2040 |
| 35 | Склады | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/1339 от 17.03.2015 | 1,5 | 1,5 | 2021-2040 |
| 36 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 5, квартира 7 | 6/1340 от 17.03.2015 | 0,2 | 0,2 | 2021-2040 |
| 37 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 20 | 6/1341 от 17.03.2015 | 1,5 |  | 2021-2040 |
| 38 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | Г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46, квартира 2 | 6/1344 от 17.03.2015 | 0,03 | 0,03 | 2021-2040 |
| 39 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 55 | 6/1361 от 18.03.2015 | 38 | 38 | 2021-2040 |
| 40 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Молодежный, д. 12 | 6/1362 от 18.03.2015 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 41 | Административные здания | г. Мурманск, пер. Терский, д. 8 | 6/1367 от 18.03.2015 | 0,6 | 0,6 | 2021-2040 |
| 42 | Выставочный зал | г. Мурманск, пр. Рыбный, д. 4, помещение 1, 2 | 6/1499 от 24.03.2015 | 0,02 | 0,02 | 2021-2040 |
| 43 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 29, помещение 1 | 6/1500 от 24.03.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 44 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Гончарова, д. 9, квартира 2 | 6/1557 от 26.03.2015 | 0,3 | 0,3 | 2021-2040 |
| 45 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 1 | 6/1653 от 30.03.2015 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 46 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 6 | 6/1621 от 30.03.2015 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 47 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Маяковского, д. 23, квартира 2а | 6/1703 от 01.04.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 48 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта д. 30/а, квартира 52 | 6/1851 от 08.04.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 49 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 30/а, квартира 51 | 6/1852 от 08.04.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 50 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 24 | 6/1941 от 13.04.2015 | 6,85 | 6,85 | 2021-2040 |
| 51 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 35, квартира 39, 40 | 6/1966 от 14.04.2015 | 0,08 | 0,08 | 2021-2040 |
| 52 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 11 | 6/2011 от 14.04.2015 | 15 | 15 | 2021-2040 |
| 53 | Кинотеатры | Г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 26 | 6/2077 от 16.04.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 54 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 11, квартира 42, 43, 44 | 6/2167 от 20.04.2015 | 0,3 | 0,3 | 2021-2040 |
| 55 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 13/3 | 6/2237 от 23.04.2015 | 0,3 | 0,3 | 2021-2040 |
| 56 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Баумана д. 23, квартира 2 | 6/2267 от 24.04.2015 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 57 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 18 | 6/2447 от 06.05.2015 | 6 | 6 | 2021-2040 |
| 58 | Причалы | г. Мурманск, р. Дровяное, ул. Прибрежная | 6/2491 от 07.05.2015 | 200 | 200 | 2021-2040 |
| 59 | Автомастерские | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 16 | 6/2500 от 08.05.2015 | 1,06 | 1,06 | 2021-2040 |
| 60 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 | 6/2581 от 13.05.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 61 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 33/3 | 6/2587 от 13.05.2015 | 43,2 | 43,2 | 2021-2040 |
| 62 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 14, 15 | 6/2640 от 15.05.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 63 | Павильон розничной торговли | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35/4 | 6/2644 от 15.05.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 64 | Медицинский центр | г. Мурманск, ул. Новое Плато, д. 3 | 6/2723 от 19.05.2015 | 0,8 | 0,8 | 2021-2040 |
| 65 | Жилая квартира | г. Мурманск, пр. Ледокольный, д. 11, квартира 9 | 6/2754 от 21.05.2015 | 0,3 | 0,3 | 2021-2040 |
| 66 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 1/15 | 6/2778 от 21.05.2015 | 402,74 | 402,74 | 2021-2040 |
| 67 | Склады | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 28/А | 6/2796 от 22.05.2015 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 68 | Автомойка | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82 | 6/2802 от 22.05.2015 | 1,06 | 1,06 | 2021-2040 |
| 69 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 15 | 6/2828 от 25.05.2015 | 1,48 | 1,48 | 2021-2040 |
| 70 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 2/б | 6/2983 от 01.06.2015 | 0,1 | 0,1 | 2021-2040 |
| 71 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Мира, д. 10 | 6/3102 от 08.06.2015 | 50 | 32 | 2021-2040 |
| 72 | Магазин | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 13 | 6/3128 от 09.06.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 73 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3130 от 09.06.2015 | 160 | 120 | 2021-2040 |
| 74 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 9 | 6/3191 от 11.06.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 75 | Склады | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 3/2 | 6/3316 от 22.06.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 76 | Учебный корпус | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 57, в/ч 77789 | 6/3372 от 26.06.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 77 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Зеленая | 6/3370 от 26.06.2015 | 61,7 | 38,5 | 2021-2040 |
| 78 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 18, квартира 4, 17 | 6/3482 от 30.06.2015 | 0,03 | 0,03 | 2021-2040 |
| 79 | Экологический комплекс | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, причал № 20 | 6/3483 от 30.06.2015 | 32,7 | 32,7 | 2021-2040 |
| 80 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Старостина | 6/3484 от 30.06.2015 | 55 | 55 | 2021-2040 |
| 81 | Склады | г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 1 | 6/3568 от 03.07.2015 | 2 | 1,4 | 2021-2040 |
| 82 | Склады | г. Мурманск, ул. Транспортная | 6/3567 от 03.07.2015 | 4 | 4 | 2021-2040 |
| 83 | Склады | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 30 | 6/3566 от 03.07.2015 | 2 | 1,4 | 2021-2040 |
| 84 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Старостина / ул. Мира | 6/3628 от 07.07.2015 | 55 | 55 | 2021-2040 |
| 85 | Мастерские | г. Мурманск, ул. Семена Дежнева, д. 14 | 6/3711 от 13.07.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 86 | Цеха | г. Мурманск, автодорога Печенга, д. 23 | 6/3774 от 16.07.2015 | 50 | 50 | 2021-2040 |
| 87 | Дворец бракосочетания | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 3 | 6/3795 от 20.07.2015 | 65 | 65 | 2021-2040 |
| 88 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Котовского, д. 28 | 6/4006 от 28.07.2015 | 2,1 | 2,1 | 2021-2040 |
| 89 | Автомастерские | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей | 6/4007 от 28.07.2015 | 0,15 | 0,15 | 2021-2040 |
| 90 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска, д. 35 | 6/4008 от 28.07.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 91 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, Полярные Зори, д. 33/2, квартира 1 | 6/4038 от 28.07.2015 | 0,7 | 0,7 | 2021-2040 |
| 92 | Цеха | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 1/а | 6/4009 от 28.07.2015 | 1 |  | 2021-2040 |
| 93 | Церкви, храмы | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 1/1 | 6/4102 от 30.07.2015 | 3,92 | 3,92 | 2021-2040 |
| 94 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 24 | 6/4105 от 30.07.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 95 | Театр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 | 6/4143 от 05.08.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 96 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, гора Горелая, 126 ЗУ | 6/4416 от 05.08.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 97 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 100 | 6/4209 от 10.08.2015 | 0,8 | 0,8 | 2021-2040 |
| 98 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 67 | 6/4361 от 18.08.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 99 | Нежилое здание | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 34 | 6/4546 от 27.08.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 100 | Центр профилактики здоровья, санаторий | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 108/3 | 6/4547 от 27.08.2015 | 93 | 93 | 2021-2040 |
| 101 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12/а, помещение 216 | 6/4574 от 28.08.2015 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 102 | Наркологический диспансер | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 11 | 6/4646 от 02.09.2015 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 103 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, пр. Автопарковый | 6/4647 от 02.09.2015 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 104 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Бондарная | 6/4702 от 07.09.2015 | 92,1 | 85 | 2021-2040 |
| 105 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Академика Книповича | 6/4701 от 07.09.2015 | 0,9 | 0,9 | 2021-2040 |
| 106 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 9/а | 6/4750 от 09.09.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 107 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Достоевского | 6/4812 от 11.09.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 108 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 5/1 | 6/4859 от 15.09.2015 | 1,6 | 1,6 | 2021-2040 |
| 109 | Офисные помещения | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51 | 6/4907 от 16.09.2015 | 1,5 | 1,5 | 2021-2040 |
| 110 | Церкви, храмы | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев | 6/5119 от 28.09.2015 | 1,5 | 1,5 | 2021-2040 |
| 111 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Фурманова, д. 3 | 6/5123 от 28.09.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 112 | Склады | г. Мурманск, ул. Позднякова, д. 8 | 6/5125 от 28.09.2015 | 18 | 18 | 2021-2040 |
| 113 | Рынок | г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 11 | 6/5128 от 28.09.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 114 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 13/3 | 6/5133 от 28.09.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 115 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 27 | 6/5198 от 30.09.2015 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 116 | Учебный корпус | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 57 | 6/5268 от 02.10.2015 | 0,7 | 0,7 | 2021-2040 |
| 117 | Училище | г. Мурманск, ул. Рогозерская | 6/5383 от 08.10.2015 | 30 | 30 | 2021-2040 |
| 118 | Училище | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской | 6/5384 от 08.10.2015 | 30 | 30 | 2021-2040 |
| 119 | Училище | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского | 6/5385 от 08.10.2015 | 30 | 30 | 2021-2040 |
| 120 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 10 | 6/6065 от 11.11.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 121 | Театр | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 186 | 6/6084 от 13.11.2015 | 17,11 | 17,11 | 2021-2040 |
| 122 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Академика Книповича | 6/6128 от 16.11.2015 | 22,4 | 22,4 | 2021-2040 |
| 123 | Магазин | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 230 | 6/6121 от 16.11.2015 | 1,67 | 1,67 | 2021-2040 |
| 124 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 6 | 6/6143 от 17.11.2015 |  |  | 2021-2040 |
| 125 | Школа | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 24, квартира 33 | 6/6343 от 25.11.2015 | 0,7 | 0,7 | 2021-2040 |
| 126 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 25/1, помещение 118, 119 | 6/6560 от 04.12.2015 | 0,6 | 0,6 | 2021-2040 |
| 127 | Парикмахерские | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 50 | 6/6723 от 14.12.2015 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 128 | Центр кинологической службы | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 28 | 6/6786 от 16.12.2015 | 26 | 26 | 2021-2040 |
| 129 | Магазин | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 37, помещение | 6/6987 от 23.12.2015 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 130 | Стадионы и спортзалы | г. Мурманск, ул. Беринга, д. 14а | 6/7105 от 28.12.2015 | 17,22 | 17,22 | 2021-2040 |
| 131 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Серафимовича, д. 25 | 6/98 от 14.01.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 132 | Мастерские | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 45 | 6/152 от 18.01.2016 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 133 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/314 от 25.01.2016 | 136 | 136 | 2021-2040 |
| 134 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/316 от 25.01.2016 | 105 | 105 | 2021-2040 |
| 135 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/384 от 26.01.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 136 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева в районе д. 12 | 6/516 от 01.02.2016 | 1,8 | 1,8 | 2021-2040 |
| 137 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего | 6/549 от 02.02.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 138 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего | 6/550 от 02.02.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 139 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 83 | 6/661 от 08.02.2016 | 0,32 | 0,32 | 2021-2040 |
| 140 | Бытовой корпус | г. Мурманск, автодорога Печенга, д. 23 | 6/677 от 08.02.2016 | 12 | 12 | 2021-2040 |
| 141 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Печенгская | 6/678 от 08.02.2016 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 142 | Предприятие технического обслуживания автомобилей | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 15/б | 6/707 от 09.02.2016 | 2 | 2 | 2021-2040 |
| 143 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина в районе д. 8 | 6/774 от 12.02.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 144 | Склады | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова в районе д. 23, 25 | 6/1299 от 09.03.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 145 | Комплекс административно-хозяйственных зданий | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской | 6/1345 от 10.03.2016 | 200 | 200 | 2021-2040 |
| 146 | Магазин | г. Мурманск, ул. Полярный Круг, д. 10 цоколь | 6/1480 от 16.03.2016 | 0,08 | 0,08 | 2021-2040 |
| 147 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой | 6/1668 от 24.03.2016 | 128,8 | 128,8 | 2021-2040 |
| 148 | Склады | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 31а | 6/1681 от 24.03.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 149 | Больницы | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 | 6/1684 от 24.03.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 150 | Многофункциональный центр для животных | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 15 | 6/1690 от 24.03.2016 | 2,07 | 2,07 | 2021-2040 |
| 151 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова | 6/1710 от 25.03.2016 | 0,1 | 0,1 | 2021-2040 |
| 152 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Туристов | 6/1768 от 29.03.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 153 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Папанина в районе д. 11 | 6/1769 от 29.03.2016 | 1,5 | 1,5 | 2021-2040 |
| 154 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова в районе д. 35 | 6/1811 от 30.03.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 155 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 23 цоколь | 6/1832 от 31.03.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 156 | Склады | г. Мурманск, пер. Дорожный, д. 8 | 6/2375 от 21.04.2016 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 157 | Цеха ремонтные | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 1 | 6/2376 от 21.04.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 158 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова в районе дома, д. № 27/2 | 6/2378 от 21.04.2016 | 4,5 | 4,5 | 2021-2040 |
| 159 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Скальная в районе д. 11а-15а | 6/2704 от 10.05.2016 | 21 | 21 | 2021-2040 |
| 160 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, пер. Дорожный, д. 4 | 6/2726 от 11.05.2016 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 161 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, пр. Лыжный в районе д. 14 | 6/2728 от 11.05.2016 | 86,4 | 86,4 | 2021-2040 |
| 162 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Успенского в районе д. 4 | 6/2775 от 13.05.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 163 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 52 | 6/2777 от 13.05.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 164 | Бани, сауны | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 14а | 6/2778 от 13.05.2016 | 5,4 | 5,4 | 2021-2040 |
| 165 | Детские сады, ясли | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой в районе д. 44 | 6/2835 от 17.05.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 166 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/2844 от 17.05.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 167 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 23/1 | 6/2854 от 17.05.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 168 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/2878 от 18.05.2016 | 375 | 375 | 2021-2040 |
| 169 | Библиотека | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 38 | 6/2879 от 18.05.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 170 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Мира, д. 6 | 6/2870 от 18.05.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 171 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 3 | 6/2940 от 23.05.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 172 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пер. Терский в районе д. 4 | 6/3044 от 26.05.2016 | 0,35 | 0,35 | 2021-2040 |
| 173 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Гарнизонная | 6/3061 от 27.05.2016 | 87,8 | 87,8 | 2021-2040 |
| 174 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Лесная | 6/3062 от 27.05.2016 | 268,27 | 268,27 | 2021-2040 |
| 175 | Центр мониторинга | г. Мурманск, ул. Егорова, д. 6 | 6/3063 от 27.05.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 176 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Фролова, д. 14, квартира 2, 3, 4, 5 | 6/3064 от 27.05.2016 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 177 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Судоремонтная | 6/3132 от 31.05.2016 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 178 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/3272 от 07.06.2016 | 200 | 200 | 2021-2040 |
| 179 | Нежилые помещения | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 17/3 | 6/3343 от 10.06.2016 | 0,05 | 0,05 | 2021-2040 |
| 180 | Автозаправочные станции | г. Мурманск | 6/3371 от 14.06.2016 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 181 | Гаражи | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 7г | 6/3427 от 16.06.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 182 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Старостина в районе д. 10 | 6/3428 от 16.06.2016 | 50 | 50 | 2021-2040 |
| 183 | Оздоровительный центр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 11а | 6/3573 от 23.06.2016 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 184 | Магазин | г. Мурманск, ул. Садовая, д. 8 | 6/3574 от 23.06.2016 | 2 | 2 | 2021-2040 |
| 185 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Кирова в районе д. 62 | 6/3653 от 29.06.2016 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 186 | Кафе | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 44 | 6/3806 от 11.07.2016 | 2 | 2 | 2021-2040 |
| 187 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Зеленая в районе д. 23 корп. 2 | 6/3841 от 13.07.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 188 | Торговый павильон | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев в районе д. 72 | 6/3965 от 19.07.2016 | 7 | 7 | 2021-2040 |
| 189 | Цеха | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 28, здание 5А | 6/3971 от 19.07.2016 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 190 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 15 | 6/3972 от 19.07.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 191 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 34, квартира 63 | 6/4068 от 21.07.2016 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 192 | Автомастерские | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев в районе д. 104 | 6/4219 от 01.08.2016 | 0,15 | 0,15 | 2021-2040 |
| 193 | Склады | г. Мурманск, ул. Полевая, д. 4 | 6/4221 от 01.08.2016 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 194 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 7, часть здания | 6/4222 от 01.08.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 195 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Зеленая | 6/4273 от 03.08.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 196 | Кафе | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 44 | 6/4309 от 08.08.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 197 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, Долина Уюта | 6/4335 от 09.08.2016 | 36 | 36 | 2021-2040 |
| 198 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Старостина, в районе д. 38 | 9/4422 от 15.08.2016 | 4 | 4 | 2021-2040 |
| 199 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев в районе д. 66/19 | 6/4459 от 16.08.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 200 | Гаражный бокс | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе в районе д. 66 | 6/4513 от 19.08.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 201 | Бани, сауны | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 34 | 6/4515 от 19.08.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 202 | Пункт подготовки и выдачи изделий подводных телекоммуникационных сетей системы Мирового океана | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе | 6/4516 от 19.08.2016 | 3,56 | 3,56 | 2021-2040 |
| 203 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 15 | 6/4585 от 23.08.2016 |  | 1 | 2021-2040 |
| 204 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 28 | 6/4615 от 25.08.2016 | 0,1 | 0,1 | 2021-2040 |
| 205 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Старостина в районе д. 30 | 6/4697 от 29.08.2016 | 156 | 156 | 2021-2040 |
| 206 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/4760 от 31.08.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 207 | Логистический комплекс | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 53/11 | 6/4761 от 31.08.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 208 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 62 | 6/4821 от 02.09.2016 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 209 | Склады | г. Мурманск, пр. Портовый | 6/4862 от 06.09.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 210 | Бетонный узел | г. Мурманск, автодорога Печенга, д. 23 | 6/4864 от 06.09.2016 | 60 | 60 | 2021-2040 |
| 211 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Бондарная | 6/4996 от 13.09.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 212 | Общественный туалет | г. Мурманск, ул. Ломоносова | 6/5059 от 16.09.2016 | 4,4 | 4,4 | 2021-2040 |
| 213 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, в районе Долины Уюта | 6/5060 от 16.09.2016 | 15 | 15 | 2021-2040 |
| 214 | Детский клуб | г. Мурманск, ул. Александра Торцева | 6/5092 от 19.09.2016 | 1,53 | 1,53 | 2021-2040 |
| 215 | Административно-бытовой комплекс | г. Мурманск, пр. Портовый | 6/5093 от 19.09.2016 | 0,9 | 0,9 | 2021-2040 |
| 216 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова | 6/5457 от 20.09.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 217 | Гаражный бокс | г. Мурманск, ул. Каменная | 6/5459 от 20.09.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 218 | Магазин | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 63 | 6/5481 от 20.09.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 219 | Училище | г. Мурманск, р-он озера Большое | 6/5516 от 21.09.2016 | 500 | 300 | 2021-2040 |
| 220 | Училище | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской в районе д. 2а | 6/5517 от 21.09.2016 | 500 | 300 | 2021-2040 |
| 221 | Гаражный бокс | г. Мурманск, ул. Владимирская | 6/5585 от 27.09.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 222 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 11 | 6/5627 от 27.09.2016 | 31,6 | 31,6 | 2021-2040 |
| 223 | Приемный пункт | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 23а | 6/5632 от 27.09.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 224 | Общественное учреждение | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 11 | 6/5633 от 27.09.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 225 | Автосервис с автомойкой | г. Мурманск, ул. Старостина | 6/5634 от 27.09.2016 | 4 | 4 | 2021-2040 |
| 226 | Училище | г. Мурманск, ул. Шевченко в районе в/ч | 6/5673 от 29.09.2016 | 500 | 300 | 2021-2040 |
| 227 | Училище | г. Мурманск, ул. Гвардейская в районе в/ч | 6/5674 от 29.09.2016 | 500 | 300 | 2021-2040 |
| 228 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Успенского | 6/5706 от 30.09.2016 | 100 | 100 | 2021-2040 |
| 229 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 64 | 6/5734 от 30.09.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 230 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 13а | 6/5735 от 30.09.2016 | 27,54 | 27,54 | 2021-2040 |
| 231 | Бетонный узел | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/5822 от 04.10.2016 | 15,4 | 15,4 | 2021-2040 |
| 232 | Логистический комплекс | г. Мурманск, Подъезд к г. Мурманску км 14 + 297 - км 19 + 027 | 6/5827 от 05.10.2016 | 180 | 180 | 2021-2040 |
| 233 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Бочкова | 6/5911 от 10.10.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 234 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 45а | 6/5974 от 13.10.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 235 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, Портовый проезд, д. 2 | 6/6023 от 17.10.2016 | 45,9 | 45,9 | 2021-2040 |
| 236 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев | 6/6083 от 19.10.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 237 | Предприятие общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 48/а | 6/6084 от 19.10.2016 | 0,8 | 0,8 | 2021-2040 |
| 238 | Училище | г. Мурманск, ул. Свердлова в районе ВРШ | 6/6270 от 24.10.2016 | 500 | 300 | 2021-2040 |
| 239 | Училище | г. Мурманск, Долина Уюта | 6/6271 от 24.10.2016 | 500 | 300 | 2021-2040 |
| 240 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 100 | 6/6444 от 01.11.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 241 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 15 | 6/6503 от 07.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 242 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей в районе д. 11 | 6/6611 от 14.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 243 | Дачный поселок | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего | 6/6717 от 16.11.2016 | 96 | 96 | 2021-2040 |
| 244 | Склады | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 15 | 6/6774 от 17.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 245 | Жилая квартира | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 51, помещение 1-7 | 6/6775 от 17.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 246 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 43 | 6/6809 от 21.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 247 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Прибрежная в районе д. 7 | 6/6810 от 21.11.2016 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 248 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 41 | 6/6811 от 21.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 249 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 51 | 6/6850 от 22.11.2016 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 250 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 11/52 | 6/6881 от 24.11.2016 | 0,06 | 0,06 | 2021-2040 |
| 251 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Планерная | 6/6914 от 24.11.2016 | 0,15 | 0,15 | 2021-2040 |
| 252 | Автостоянка | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе | 6/06/6965 от 28.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 253 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Котовского, д. 34 | 6/6967 от 28.11.2016 | 2 | 2 | 2021-2040 |
| 254 | Склады | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова | 6/6968 от 28.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 255 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Ломоносова | 6/6969 от 28.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 256 | Здание для хранения хоккейного инвентаря | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 51 | 6/6992 от 29.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 257 | Производственное здание | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 15 | 6/6996 от 29.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 258 | Воинская часть | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 26 | 6/7064 от 30.11.2016 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 259 | Мачта МТ-12 | г. Мурманск, Огни Мурманска | 6/7065 от 30.11.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 260 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 13а | 6/7066 от 30.11.2016 | 27,54 | 27,54 | 2021-2040 |
| 261 | Спортивный комплекс | г. Мурманск, ул. Баумана в районе д. 30 | 6/7083 от 01.12.2016 | 100 | 100 | 2021-2040 |
| 262 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 43 | 6/7090 от 01.12.2016 | 1,8 | 1,8 | 2021-2040 |
| 263 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Прибрежная в районе д. 7 | 6/7104 от 02.12.2016 | 0,3 | 0,3 | 2021-2040 |
| 264 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 63 | 6/7147 от 06.12.2016 | 10,24 | 10,24 | 2021-2040 |
| 265 | Автомастерские | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей | 6/7148 от 06.12.2016 | 5,6 | 5,6 | 2021-2040 |
| 266 | Парикмахерские | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 30а, квартира 54 | 6/7222 от 12.12.2016 |  |  | 2021-2040 |
| 267 | Производственное здание | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 15 | 67253 от 13.12.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 268 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Прибрежная в районе д. 7 | 6/7304 от 13.12.2016 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 269 | Трансформаторная подстанция | г. Мурманск, пер. Дорожный, д. 8 | 6/7413 от 16.12.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 270 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/7414 от 16.12.2016 | 60 | 60 | 2021-2040 |
| 271 | Убежище | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 33/3 | 6/7415 от 16.12.2016 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 272 | Проходная | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 28 | 6/7416 от 16.12.2016 | 1,5 | 1,5 | 2021-2040 |
| 273 | Здание для хранения хоккейного инвентаря | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 51 | 6/7461 от 20.12.2016 | 5,03 | 5,03 | 2021-2040 |
| 274 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, Адмирала флота Лобова, д. 14а | 6/7476 от 21.12.2016 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 275 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 63 | 6/7520 от 22.12.2016 | 10,24 | 10,24 | 2021-2040 |
| 276 | Мастерские | г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 11 | 6/7521 от 22.12.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 277 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 16 | 6/7523 от 22.12.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 278 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Кольский | 6/7767 от 29.12.2016 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 279 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 14а | 6/7773 от 29.12.2016 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 280 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/7774 от 29.12.2016 | 60 | 60 | 2021-2040 |
| 281 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев Рыбачьего в районе д. 34 | 6/7768 от 29.12.2016 | 4,5 | 4,5 | 2021-2040 |
| 282 | Сервисный центр по обслуживанию судовых двигателей | г. Мурманск, ул. Траловая в районе д. 12а | 6/125 от 13.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 283 | Автозаправочные станции | г. Мурманск, пер. Хибинский, д. 2 | 6/201 от 18.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 284 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 141 | 6/294 от 19.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 285 | Склады | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 28 | 6/333 от 20.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 286 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Кольский | 6/397 от 25.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 287 | Аквапарк | г. Мурманск | 6/441 от 26.01.2017 | 200 | 200 | 2021-2040 |
| 288 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего в районе д. 34 | 6/445 от 26.01.2017 | 4,5 | 4,5 | 2021-2040 |
| 289 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Профессора Жуковского в районе д. 11 | 6/446 от 26.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 290 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Шабалина в районе д. 53 | 6/448 от 26.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 291 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Кольский в районе д. 31 | 6/449 от 26.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 292 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Ростинская в районе д. 8 | 6/450 от 26.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 293 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 13 | 6/525 от 30.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 294 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Академика Книповича в районе д. 65 | 6/528 от 30.01.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 295 | Детский городок | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев в районе д. 9 корп. 1 | 6/560 от 31.01.2017 | 20 | 20 | 2021-2040 |
| 296 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 19 | 6/736 от 08.02.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 297 | Реконструкция объектов ММЦ | г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6 | 6/763 от 09.02.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 298 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Чапаева, д. 4 | 6/768 от 09.02.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 299 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Планерная | 6/769 от 09.02.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 300 | Здание корпуса дробления | г. Мурманск, пр. Автопарковый, д. 49В | 6/859 от 14.02.2017 | 18,62 | 18,62 | 2021-2040 |
| 301 | Магазин | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51 | 6/866 от 14.02.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 302 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, пр. Ледокольный | 6/906 от 15.02.2017 | 96 | 96 | 2021-2040 |
| 303 | Склады | г. Мурманск, пер. Хибинский, д. 5 | 6/907 от 15.02.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 304 | Предприятие розничной торговли и спортивный зал | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 135 | 6/908 от 15.02.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 305 | Комплекс административно-хозяйственных зданий | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/969 от 17.02.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 306 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Горького, д. 2/12 | 6/1019 от 20.02.2017 | 45 | 45 | 2021-2040 |
| 307 | Магазин | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 26 | 6/1259 от 03.03.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 308 | Автомастерские | г. Мурманск, ж.р. Дровяное, ул. Прибрежная | 6/1260 от 03.03.2017 | 0,1 | 0,1 | 2021-2040 |
| 309 | Автомастерские | г. Мурманск, ж.р. Дровяное, ул. Прибрежная | 6/1263 от 03.03.2017 | 0,15 | 0,15 | 2021-2040 |
| 310 | Жилая застройка | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе | 1 от 06.03.2017 | 1 147 | 1 147 | 2021-2040 |
| 311 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 38 | 6/1325 от 09.03.2017 | 60,3 | 60,3 | 2021-2040 |
| 312 | Логистический комплекс | г. Мурманск, ул. Траловая | 6/1380 от 13.03.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 313 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, Долина Уюта, д. 2 | 6/1382 от 13.03.2017 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 314 | Спортивный комплекс | г. Мурманск, ул. Баумана в районе д. 30 | 6/1386 от 13.03.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 315 | Склады | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 31а | 6/1433 от 14.03.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 316 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Рогозерская | 6/1437 от 14.03.2017 | 94 | 94 | 2021-2040 |
| 317 | Здание корпуса дробления | г. Мурманск, пр. Автопарковый, д. 49В | 6/1438 от 14.03.2017 | 18,62 | 18,62 | 2021-2040 |
| 318 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, пер. Хибинский, д. 2 | 6/1450 от 14.03.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 319 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, д. 11, квартира 1 | 6/1465 от 15.03.2017 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 320 | Больницы | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6/11 | 6/1466 от 15.03.2017 | 49,01 | 49,01 | 2021-2040 |
| 321 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Шабалина в районе д. 31 | 6/1540 от 17.03.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 322 | Туристический клуб с местами временного пребывания | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 176/1 | 1 от 21.03.2017 | 1,62 | 1,62 | 2021-2040 |
| 323 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова в районе д. 31 | 6/1605 от 21.03.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 324 | Медицинский центр | г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6 | 6/1624 от 22.03.2017 | 29,64 | 29,64 | 2021-2040 |
| 325 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Сполохи в районе д. 7 | 6/1744 от 27.03.2017 | 4,3 | 4,3 | 2021-2040 |
| 326 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Сполохи в районе д. 9 | 6/1745 от 27.03.2017 | 6 | 6 | 2021-2040 |
| 327 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/1746 от 27.03.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 328 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 8 | 6/1975 от 04.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 329 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Достоевского в районе д. 19 | 6/1976 от 04.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 330 | Магазин | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 77 | 6/2027 от 06.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 331 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Мира, д. 10 | 6/2028 от 06.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 332 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Капитана Егорова в районе д. 13а | 6/2029 от 06.04.2017 | 12 | 12 | 2021-2040 |
| 333 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 23 | 6/2100 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 334 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21 | 6/2101 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 335 | Пристройка | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 47 | 6/2102 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 336 | Гаражи | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта в районе д. 66 | 6/2105 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 337 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 89 | 6/2103 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 338 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 33 | 6/2104 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 339 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 20, квартира 2 | 6/2136 от 10.04.2017 | 1,5 | 1,5 | 2021-2040 |
| 340 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51 | 6/2399 от 19.04.2017 | 106,55 | 106,55 | 2021-2040 |
| 341 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Шабалина | 6/2400 от 19.04.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 342 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 24а | 6/2424 от 20.04.2017 | 2 | 2 | 2021-2040 |
| 343 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Кольский в районе д. 80 | 6/2449 от 20.04.2017 | 1,52 | 1,52 | 2021-2040 |
| 344 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 7 | 6/2644 от 02.05.2017 | 2,8 | 2,8 | 2021-2040 |
| 345 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 105 | 6/2648 от 02.05.2017 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 346 | Производственная база автотранспортного предприятия | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе в районе д. 55 | 6/2651 от 02.05.2017 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 347 | Производственная база автотранспортного предприятия | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе в районе д. 55 | 6/2652 от 02.05.2017 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 348 | Трансформаторная подстанция | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев в районе д. 15 | 6/2653 от 02.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 349 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Аскольдовцев | 6/2765 от 05.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 350 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/2821 от 10.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 351 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/2877 от 11.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 352 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта в районе д. 21/22 | 6/2909 от 15.05.2017 | 45,96 | 45,96 | 2021-2040 |
| 353 | Пристройка | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 20 | 6/3156 от 18.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 354 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Судоремонтная | 6/3177 от 19.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 355 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3179 от 19.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 356 | Гаражи | г. Мурманск, ул. Гвардейская | 6/3256 от 24.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 357 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 5 | 6/3257 от 24.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 358 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3258 от 24.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 359 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 7 | 6/3259 от 24.05.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 360 | Общежития | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 | 6/3300 от 25.05.2017 | 21 | 21 | 2021-2040 |
| 361 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/3339 от 26.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 362 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Маяковского в районе д. 23 | 6/3340 от 26.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 363 | Бункеровочная база | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 39 | 6/3343 от 26.05.2017 | 13,7 | 13,7 | 2021-2040 |
| 364 | Домик сторожа | г. Мурманск, ул. Декабристов в районе д. 11 | 6/3430 от 31.05.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 365 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Прибрежная | 6/3432 от 31.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 366 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Михаила Бабикова | 6/3433 от 31.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 367 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Серафимовича, д. 16 | 6/3434 от 31.05.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 368 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 5 | 6/3486 от 02.06.2017 | 20 | 20 | 2021-2040 |
| 369 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3500 от 02.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 370 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского в районе д. 27 | 6/3501 от 02.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 371 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 181а | 6/3503 от 02.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 372 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Полины Осипенко | 6/3505 от 02.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 373 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пер. Терский | 6/3559 от 06.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 374 | Автостоянка | г. Мурманск, Угольная База | 6/3563 от 06.06.2017 | 1,8 | 1,8 | 2021-2040 |
| 375 | Спортивно-оздоровительный центр | г. Мурманск, ул. Калинина в районе д. 35 | 6/3642 от 08.06.2017 | 1,8 | 1,8 | 2021-2040 |
| 376 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Рогозерская | 6/3671 от 13.06.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 377 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3735 от 15.06.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 378 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/3754 от 15.06.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 379 | Мини-отель | г. Мурманск, ул. Генерала Журбы в районе д. 8 | 6/3758 от 15.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 380 | КНС | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 40/3 | 6/3759 от 15.06.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 381 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 1а | 6/3771 от 15.06.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 382 | Фундамент под вагоноопрокидыватель | г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19 | 6/3864 от 20.06.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 383 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/3865 от 20.06.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 384 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Адмирала флота Лобова, д. 4 | 6/3944 от 22.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 385 | Склады | г. Мурманск, ул. Александра Невского | 6/3946 от 22.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 386 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Гвардейская | 6/3947 от 22.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 387 | Автомойка | г. Мурманск, пр. Ленина в районе д. 34 | 6/3984 от 23.06.2017 | 30 | 30 | 2021-2040 |
| 388 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Солнечная, д. 24 | 6/4048 от 26.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 389 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Шабалина в районе д. 63 | 6/4050 от 26.06.2017 | 35 | 35 | 2021-2040 |
| 390 | Склады | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 2 | 6/4047 от 26.06.2017 | 10 |  | 2021-2040 |
| 391 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Ленина в районе д. 49 | 6/4127 от 28.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 392 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная в районе д. 15а | 6/4129 от 28.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 393 | Вагоноопрокидыватель | г. Мурманск, пр. Портовый в районе д. 19 | 6/4183 от 29.06.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 394 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Горького, д. 2/12 | 6/4342 от 06.07.2017 | 26,59 | 26,59 | 2021-2040 |
| 395 | Гаражный бокс | г. Мурманск, ул. Крупской | 6/4417 от 10.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 396 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 83 | 6/4418 от 10.07.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 397 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта | 6/4419 от 10.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 398 | Котельные (отопительные и паровые) | г. Мурманск, ул. Фестивальная | 6/4420 от 10.07.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 399 | Производственная база | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 116 | 6/4424 от 10.07.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 400 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 141 | 6/4425 от 10.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 401 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная | 6/4446 от 11.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 402 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев | 6/4427 от 10.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 403 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского в районе д. 24 | 6/4447 от 11.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 404 | Спортивно-оздоровительный центр | г. Мурманск, ул. Калинина в районе д. 35 | 6/4448 от 11.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 405 | Склады | г. Мурманск, пр. Портовый | 6/4449 от 11.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 406 | Автомойка | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 6 | 6/4483 от 12.07.2017 | 23 | 23 | 2021-2040 |
| 407 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/4484 от 12.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 408 | Магазин | г. Мурманск, ул. Радищева в районе д. 8-14/1 | 6/4534 от 14.07.2017 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 409 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/4552 от 14.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 410 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/4625 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 411 | Павильон | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова в районе д. 36 | 6/4626 от 18.07.2017 | 181,13 | 181,13 | 2021-2040 |
| 412 | Проходная | г. Мурманск, пр. Портовый | 6/4627 от 18.07.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 413 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Сполохи, гостиница 1 | 6/4628 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 414 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Сполохи, гостиница 2 | 6/4629 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 415 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/4630 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 416 | КОС | г. Мурманск, пр. Портовый, д. 48 | 6/4643 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 417 | Организации и учреждения | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова | 6/4803 от 25.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 418 | КОС | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/4817 от 25.07.2017 | 5 |  | 2021-2040 |
| 419 | Территория комплекса слива мазута | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова | 6/4820 от 25.07.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 420 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/4865 от 28.07.2017 | 2 | 2 | 2021-2040 |
| 421 | Театр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 | 6/4876 от 31.07.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 422 | Театр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 | 6/4877 от 31.07.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 423 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Солнечная, д. 24 | 6/4924 от 31.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 424 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/4925 от 31.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 425 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/4927 от 31.07.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 426 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Ледокольный в районе д. 1 | 6/4973 от 02.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 427 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/4974 от 02.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 428 | Автозаправочные станции | г. Мурманск, пр. Кольский | 6/4975 от 02.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 429 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/4977 от 02.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 430 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Ледокольный | 6/5254 от 17.08.2017 | 3,5 | 3,5 | 2021-2040 |
| 431 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/5255 от 17.08.2017 | 4 | 4 | 2021-2040 |
| 432 | Нежилое здание | г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, д. 32/1 | 6/5258 от 17.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 433 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная | 6/5329 от 21.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 434 | Склады | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/5334 от 21.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 435 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Самойловой в районе д. 6 | 6/5392 от 23.08.2017 | 12 | 12 | 2021-2040 |
| 436 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев | 6/5394 от 23.08.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 437 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная | 6/5399 от 23.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 438 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 31/А | 6/5440 от 25.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 439 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, Печенгское шоссе в районе д. 23 | 6/5442 от 25.08.2017 | 300 | 300 | 2021-2040 |
| 440 | Здание РЖД | г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 1 | 6/5454 от 25.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 441 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Ивана Сивко | 6/5507 от 29.08.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 442 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 43 | 6/5551 от 30.08.2017 | 10 | 10 | 2021-2040 |
| 443 | Водноспортивные базы | г. Мурманск, ул. Юрия Смирнова | 6/5601 от 01.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 444 | Водноспортивные базы | г. Мурманск, ул. Юрия Смирнова | 6/5602 от 01.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 445 | Бункеровочная база | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 39 | 6/5603 от 01.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 446 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21 | 6/5609 от 01.09.2017 | 39,75 | 39,75 | 2021-2040 |
| 447 | Жилая застройка | г. Мурманск, пр. Ледокольный | 6/5669 от 05.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 448 | Офисные помещения | г. Мурманск, пр. Ледокольный, д. 9 | 6/5672 от 05.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 449 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, Печенгское шоссе, д. 23 | 6/5680 от 05.09.2017 | 300 | 300 | 2021-2040 |
| 450 | Жилой дом | г. Мурманск | 6/5681 от 05.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 451 | Хозяйственно-бытовое здание | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 46/3 | 6/5682 от 05.09.2017 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 452 | Бункеровочная база | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 39 | 6/5710 от 06.09.2017 | 11,9 | 11,9 | 2021-2040 |
| 453 | Выставочный зал | г. Мурманск, Восточно-объездная автодорога, д. 214 | 6/5726 от 07.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 454 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Подгорная в районе д. 86 | 6/5736 от 08.09.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 455 | Автосервис с автостоянкой | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев в районе д. 100 | 6/5738 от 08.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 456 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Подгорная в районе д. 86 | 6/5739 от 08.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 457 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Судоремонтная | 6/5761 от 08.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 458 | Объекты инфраструктуры торгового порта | г. Мурманск | 6/5829 от 13.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 459 | Склады | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/5830 от 13.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 460 | Химчистка | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 12 | 6/5835 от 14.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 461 | Нежилые помещения | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 57 | 6/5969 от 20.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 462 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Марата, д. 26, 7 этаж | 6/5971 от 20.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 463 | Учебный корпус | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51 | 6/6028 от 21.09.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 464 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/6030 от 21.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 465 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 78/2 | 6/6035 от 21.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 466 | Приемный пункт | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 10 | 6/6036 от 21.09.2017 | 0,05 | 0,05 | 2021-2040 |
| 467 | Автосервис | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 30 | 6/6064 от 22.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 468 | Нежилое здание | г. Мурманск, ул. Садовая, д. 11 | 6/6085 от 25.09.2017 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 469 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 62 | 6/6164 от 28.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 470 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Траловая | 6/6165 от 28.09.2017 | 140 | 140 | 2021-2040 |
| 471 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/6171 от 28.09.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 472 | Склады | г. Мурманск, Генерала Фролова, д. 28 | 6/6231 от 02.10.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 473 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/6232 от 02.10.2017 | 1 |  | 2021-2040 |
| 474 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Молодежный в районе д. 13 | 6/6234 от 02.10.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 475 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой в районе д. 57а | 6/6255 от 03.10.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 476 | Проходная | г. Мурманск, ул. Портовый | 6/6257 от 03.10.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 477 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Траловая в районе д. 46/3 | 6/6258 от 03.10.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 478 | Сооружение связи | г. Мурманск, ул. Свердлова | 6/6410 от 09.10.2017 | 5 | 5 | 2021-2040 |
| 479 | Жилой дом | г. Мурманск | 6/6435 от 10.10.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 480 | Склады | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 66 | 6/6437 от 10.10.2017 | 3,5 | 3,5 | 2021-2040 |
| 481 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная в районе д. 15/а | 6/6484 от 11.10.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 482 | Медицинский центр | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 19/24, квартира 1 | 6/6834 от 25.10.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 483 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Траловая | 6/6861 от 26.10.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 484 | Склады | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 31 | 6/7139 от 03.11.2017 | 3 | 3 | 2021-2040 |
| 485 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Судоремонтная | 6/7158 от 03.11.2017 | 0,5 | 0,5 | 2021-2040 |
| 486 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/7201 от 08.11.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 487 | Бетонный узел | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/7207 от 08.11.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 488 | Коптильный цех | г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 4/1 | 6/7308 от 10.11.2017 | 1,5 | 1,5 | 2021-2040 |
| 489 | Клуб настольного тенниса | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 24а | 6/7404 от 16.11.2017 | 2 | 2 | 2021-2040 |
| 490 | Кафе, туалет | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев | 6/7419 от 16.11.2017 | 7,53 | 7,53 | 2021-2040 |
| 491 | Сервисный центр по обслуживанию судовых двигателей | г. Мурманск, ул. Траловая, в районе д. 12 | 6/7673 от 24.11.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 492 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 16 | 6/7741 от 28.11.2017 | 1,8 | 1,8 | 2021-2040 |
| 493 | Трансформаторная подстанция | г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева | 6/7784 от 30.11.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 494 | Трансформаторная подстанция | г. Мурманск | 6/7892 от 04.12.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 495 | Учебно-производственные мастерские | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/7788 от 30.11.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 496 | Автосервис с постом охраны | г. Мурманск, ул. Александра Невского | 6/7918 от 05.12.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 497 | Склады | г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д. 1 | 6/7923 от 05.12.2017 | 4 | 4 | 2021-2040 |
| 498 | Жилая квартира | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 19 | 6/7957 от 06.12.2017 | 0,3 | 0,3 | 2021-2040 |
| 499 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/8016 от 08.12.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 500 | Бункеровочная база | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 39 | 6/8070 от 12.12.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 501 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а | 6/8085 от 12.12.2017 |  |  | 2021-2040 |
| 502 | Дополнительные площади к стоматологии | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 33/2, квартира 4 | 6/8156 от 14.12.2017 | 0,1 | 0,1 | 2021-2040 |
| 503 | Пристройка | г. Мурманск, ул. Марата | 6/8260 от 20.12.2017 | 1 | 1 | 2021-2040 |
| 504 | Здание управления филиала | пгт. Мурмаши, ул. Кирова, д. 2 | 06/3331 от 18.06.2013 | 3,86 | 3,86 | 2021-2040 |
| 505 | Предоставление земельных участков под индивидуальное строительство многодетным семьям | пгт. Кильдинстрой, н.п. Зверосовхоз, г. Кола, п. Шонгуй, пгт. Мурмаши, пгт. Молочный | 06/5696 - 06/5706 от 21.10.2013 | 11 | 11 | 2021-2040 |
| 506 | Предоставление земельных участков под индивидуальное строительство многодетным семьям | пгт. Кильдинстрой, н.п. Зверосовхоз, г. Кола, п. Шонгуй, пгт. Мурмаши, пгт. Молочный | 06/5707 - 06/5731 от 21.10.2013 | 36 | 36 | 2021-2040 |
| 507 | Индивидуальное жилое строительство | пгт. Мурмаши | 06/589 от 31.01.2018 | 1,0 | 1,0 | 2021-2040 |
| 508 | Жилые дома | пгт. Кильдинстрой, Кильдинское шоссе, д. 1, 3, 3/2, Железнодорожный тупик, д. 13 |  |  |  | 2021-2040 |

* При разработке инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал» необходимо уточнить сроки подключения объектов в соответствии с выданными техническими условиями на присоединение.

_____________________________________